Ganzglasgeländer für Ebene od. Treppe

Pos. 1	Profile und Glas				________lfdm.

Liefern und montieren des in den technischen

Vorbemerkungen beschriebenen Ganzglasgeländersystems

BALARDO core mit „Allgemeinem bauaufsichtlichen

Prüfzeugnis“ und Typenprüfbericht,

inkl. aller notwendigen Zubehörteile und Befestigungsmittel.

Die einzelnen Glasscheiben des Ganzglasgeländersystems sind

ohne Bohrung unabhängig von der Unterkonstruktion

beliebig über die Stossbereiche der Tragelemente

montierbar und garantieren durch das CLICK’N FIX-System

eine schnelle und optimale Glaslagerung.

Scheibenhöhe:  max. 1.400 mm

Scheibenbreite: max. 6.000 mm

Die Montage des Aluminiumprofils erfolgt von oben auf den

Baukörper oder eine bauseitige Unterkonstruktion.

Anwendung:	Außenbereich / Innenbereich

Anforderungen:

Holmlast 		max. Scheibenhöhe

BALARDO core Top 1	0,5 kN/m		1.400 mm

1,0 kN/m		1.400 mm

1,5 kN/m		   900 mm

## F-förmiges Aluminium-Systemprofil mit den Abmessungen (B x H) 123 mm x 108 mm

Fabrikat/ Typ:

GLASSLINE BALARDO core Top 1

mit “Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis” (AbP)

und Typenprüfbericht.

Profillänge: 3.000 mm

Auf Wunsch Zuschnitt und Sonderlängen bis 6.000 mm möglich.

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)

#### Oberfläche: E6EV1 eloxiert od. unbehandelt od. Standard RAL Pulverbeschichtung

#### inkl. Montageset CLICK`N FIX für VSG 12 / VSG 16 / VSG 20 bestehend aus:

Klemmschuh EPDM, Klemmstab POM, Innendichtung EPDM, Außendichtung EPDM.

Verglasung:

VSG			  12 od. 16 od. 20 mm

bestehend aus:

ESG  (oder ESG-H)	      	 2 x 6 od. 2 x 8 od. 2 x 10 mm

TVG

Float

mit 1.52 mm PVB-Folie (oder SGP-Folie)

Kantenbearbeitung nach DIN 1249-11 poliert

Glas Ebene_________m²

Glas Treppe_________m²

Pos. 2	Handlauf				________lfdm.

Die GLASSLINE GmbH bietet unterschiedlichste lastabtragende Handläufe sowie Kantenschutzprofile aus Edelstahl geschliffen od. Aluminium unbehandelt an.

NEU die Ausführung mit der glasklaren Kante BALARDO firstglass.

Die jeweilige Einbausituation und die zu verwendende Glasart ist aus dem Typenprüfbericht zu berücksichtigen.

Lastabtragender Handlauf:

U-Profil 30 x 27 x 3 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 12 / VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404

Oberfläche: geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm

Handlauf rund ( 42,4 x 1,5 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 12 / VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm oder 5.000 mm

Handlauf rund ( 48,3 x 1,5 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 12 / VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm oder 5.000 mm

Kombination:

U-Profil 30 x 27 x 3 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 12 / VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301 oder. 1.4404

Oberfläche: geschliffen

Holz-Aufsatzelement rund ( 55 oder eckig b / h 50 / 40 mm

Material: Buche gedämpft

Oberfläche: geschliffen und lackiert, nur für die Anwendung im Innenbereich

Lieferlänge: 3.000

Die evtl. notwendigen Handlauf- Ecken / Verbinder / Abschlussstopfen sind bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.

Kantenschutz:

U-Profil h = 6 mm inkl. Klebebefestigung für VSG 12 / VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301 geschliffen oder Aluminium unbehandelt

Lieferlänge: 3.000 mm oder 1.300 mm

Die evtl. notwendigen Handlaufecken sind bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.

Glaskantenschutz BALARDO firstglass:

Auf das Glas laminierte glasklare Kante aus FLOATGLAS h = 8 mm für VSG 16 / VSG 20

Scheibenrechteckformate: Breite 3.000 mm bis Höhe 1.400 mm.

Pos. 3	Zubehör Profile

BALARDO core Top 1 Zubehör				Anzahl

Außenecke 90° (200 x 200 mm)				_____Stck.

Innenecke 90°   (200 x 200 mm)				_____Stck.

Abschlussblech selbstklebend				_____Stck.

Pos. 4	Zubehör Handlauf

U-Profil 30 x 27 x 3

Ecke 90° (200 x 200 mm) horizontal			_____Stck.

Ecke 90° (200 x 200 mm) vertikal			_____Stck.

Endstück (500 mm) einseitig geschlossen		_____Stck.

Handlauf rund ( 42,4 x 1,5 mm

Eckverbinder 90°	 			_____Stck.

Handlaufverbinder	 			_____Stck.

Handlaufabschlussstopfen	 			_____Stck.

Handlaufwandanschluss	 			_____Stck.

Handlauf rund ( 48,3 x 1,5 mm

Eckverbinder 90°	 			_____Stck.

Handlaufverbinder	 			_____Stck.

Handlaufabschlussstopfen	 			_____Stck.

Handlaufwandanschluss	 			_____Stck.

Pos. 5	Zubehör Kantenschutz Edelstahl od. Aluminium

U-Profil h = 6 mm

Ecke 90° (200 x 200 mm) horizontal			_____Stck.

Ecke 90° (200 x 200 mm) vertikal			_____Stck.

Pos. 6	Zubehör zusätzlicher konstruktiver Handlauf

Handlaufhalter gebogen Ø 52 mm			_____Stck.

Handlaufhalter gerade Ø 52 mm				_____Stck.

Edelstahlhandlauf rund Ø 42,4 x 2,0 mm 		_____lfdm.	Holzhandlauf rund Ø 60 mm Buche gedämpft und lackiert		_____lfdm.

(Holzhandlauf nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet)

Pos. 7	Sonstiges Zubehör

Glasabstandshalter für Glasfugen

Glasfugenbreite 10 mm (5 Stck/VE)			_______VE

Glasfugenbreite 15 mm (5 Stck/VE)			_______VE

Glasfugenbreite 20 mm (5 Stck/VE)			_______VE

1 Stab für Individualfugen 600 mm	 		    _____Stck.

Futterbleche für Profilunterfütterung

Aluminium 50 x 50 mm mit Langloch 16 x 33 mm (10 Stck/VE)

Stärke 1 mm				_______VE

Stärke 2 mm				_______VE

Stärke 5 mm				_______VE

Montage-Hilfswerkzeug 				_____Stck.

Zum Einschlagen der POM-Stäbe

Pos. 8	Anschlussprofile außen / innen / Baukörperverkleidungen

Material: Aluminium

Lieferlänge: 3.000 mm

Oberfläche: E6EV1 eloxiert od. unbehandelt od. Standard RAL Pulverbeschichtung

Anschlussprofile außen

Abdeckprofil APA-AP				_____Stck

Abdeckprofil für Plattenstärke 10 mm APA-10		_____Stck

Abdeckprofil für Plattenstärke 15 mm APA-15		_____Stck

Abdeckprofil für Plattenstärke 20 mm APA-20		_____Stck

Anschlussprofile innen

Anschlussprofil mit Schenkelhöhe 2 mm API-2		_____Stck

Anschlussprofil mit Schenkelhöhe 6 mm API-6		_____Stck

Baukörperverkleidungen

Oberes Verkleidungsprofil APA-BVOT			_____Stck

Unteres Verkleidungsprofil APA-BVUT			_____Stck

Zubehör

Verbindungsstifte (10 Stck./VE) aus Edelstahl zum		______VE

Ausrichten der Profilstöße untereinander in die dafür

vorgesehenen Profilkanäle.

(findet Verwendung für API-2 / APA-BVOT / APA-BVUT)

Verbindungsbleche (10 Stck./VE) aus Aluminium

Länge 100 mm Stärke 3 mm zum Ausrichten der Profilstöße

untereinander in die dafür vorgesehenen Profilkanäle.

Breite 15 mm für APA-AP				______VE 	Breite 20 mm für APA-10 / API-6			______VE 	Breite 25 mm für APA-15				______VE 	Breite 30 mm für APA-20				______VE

Pos. 9	****EVENTUALPOSITIONEN****

Statik, Prüfungen und Versuche

Sollte das Ganzglasgeländersystem BALARDO core

abweichend zum „Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis“

und Typenprüfbericht Anwendung finden, sind folgende Nachweise

zwingend erforderlich.

Statik und Dimensionierung

Kompletter statischer Nachweis von Glas und Konstruktion

für die vorgegebenen Lastfälle. Dies beinhaltet den

rechnerischen Nachweis von Glas, Unterkonstruktion und

Befestigungsmittel. Es sind alle statischen Nachweise gem.

DIN 18008-4 im vollen Umfang zu erbringen.

1	psch		Nur G.-Preis	___________

Statische Prüfung durch einen zugelassenen

Prüfingenieur im Bauwesen

Komplette statische Prüfung von Glas und Konstruktion

für die vorgegebenen Lastfälle. Dies beinhaltet die

Prüfung der rechnerischen Nachweise von Glas,

Unterkonstruktion und Befestigungsmittel.

1	psch		Nur G.-Preis	___________

Pendelschlagversuch

In die Position sind alle notwendigen Kosten für Material

und Versuchsdurchführung einzukalkulieren. Die

gutachterliche Stellungnahme bzw. Versuchsdurchführung

ist von einem im Glasbau zugelassenen Prüflabor

durchzuführen.

1	psch		Nur G.-Preis	___________

Hinweis:

Die rot geschriebenen Angaben sind weitere Beispiele oder Alternativen und können objektbezogen angepasst werden!

Angebotssumme gemäß Leistungsverzeichnis

LV Summe Netto	…………………….. EUR

19% Mehrwertsteuer	…………………….. EUR

LV Summe Brutto	…………………….. EUR

Der Anbieter versichert mit seiner rechtsgültigen Unterschrift, dass er in der Lage ist, solche hochwertigen Verglasungen herzustellen, bereits ausreichend Erfahrung bei vergleichbaren Objekten gesammelt hat und die Angaben für die sichere Preisfindung ausreichend sind.

Ort / Datum		Stempel / Unterschrift AN

______________	__________	___________________________