| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis In EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Verglasungsarbeiten |  |  |
| 1.1 |  |  | Verglasung Vordach |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Punktgehaltene Überkopfverglasungen Liefern und montieren von Punkthaltern und Verglasung an die bauseitig vorhandenen Unterkonstruktion. Dabei ist darauf zu achten, dass eine zwängungsarme Lagerung der Verglasung gewährleistet ist. - Punkthalter: Zylindrischer Punkthalter (80, (68, (52, gelenkig, mit aufgesetzter Haltescheibe (Aufnahme für Sonderschlüssel). Auswahltext: Befestigungsmöglichkeiten an der Unterkonstruktion: Gewinde M12 oder M16 mit einer Mutter bzw. mit zwei Muttern mit Hutmutter bzw. mit Glassline-Zylinderscheibe Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Elastomerauflager: EPDM Hinweis: Punkthalter mit gutachterlicher Stellungnahme; 10 Jahren Wartungsfreiheit; Nachweis der Dauergebrauchstauglichkeit Fabrikat/ Typ: Glassline/ Punkthalter PH 800, PH791, PH793 mit „Europäischer technischer Zulassung“ ETA-08/0284 mit „Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung“ Z-70.2-99 und Z-70.3-185 und geprüfter Typenstatik Glassline GmbH Industriestr. 7-8, 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax : 06291-6259-11 -Verglasung: mind. VSG ... mm aus 2x TVG ... mm (jedoch nach statischen Erfordernissen), 1,52mm PVB-Folie, Kantenbearbeitung nach DIN 1249, poliert - je 4 - 6 Systembohrungen PH 800, PH791, PH793 |  |  |
| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis In EUR | G-Betrag in EUR |
| 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.3 | ... ... ... ... 1 1 1 1 |  | - Fugenausbildung: Die Fugen (Breite ca. 10 mm) zwischen den Glasscheiben sind dauerhaft mit geeigneten Mitteln abzudichten. Diese ist in den Verglasungsposition einzukalkulieren. Punkthalter gem. Pos. 1.1.1 Verglasung gem. Pos. 1.1.1 Größe (B / H) ca. ...... / ...... mm 6 Systembohrungen Verglasung gem. Pos. 1.1.1 Größe (B / H) ca. ..... / ...... mm 4 Systembohrungen Verglasung gem. Pos. 1.1.1 Größe (B / H) ca. ..... / ...... mm 4 Systembohrungen Glasstatik Beantragung „Zustimmung im Einzelfall“ Typenstatische Berechnungen aller maßgebender Scheiben. Die maßgebenden Scheiben sind eigenverantwortlich zu ermitteln. „Eventuallposition“ Erstellen von statischen Berechnungen für abweichende Geometrien oder Sonderanforderungen für die es keine typenstatische Berechnungen gibt . Die Berechnungen müssen auf Basis der FEM-Methode erfolgen. Hierzu enthält die Zulassung der Firma Glassline alle notwendigen Kalibrierungsdaten der Punkthalter. Die maßgebenden Scheiben sind eigenverantwortlich zu ermitteln und den Berechnungen zugrunde zu legen. (bei Bedarf) Restragfähigkeitsversuch In die Position sind alle notwendigen Kosten Für Material und Versuchsdurchführung Einzukalkulieren (bei Bedarf) Antrag auf „Zustimmung im Einzelfall“ | ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ | .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... |
|  |  |  | Summe |  |  |

Nettosumme 		--------- €

19 % Mehrwertsteuer 		   --------- €

Bruttosumme 		--------- €

Der Anbieter versichert mit seiner rechtsgültigen Unterschrift, dass er in der Lage ist solche hochwertigen Fassaden herzustellen, bereits ausreichend Erfahrung bei vergleichbaren Objekten gesammelt hat und die Angaben für die sichere Preisfindung ausreichend sind.

Ort		Datum			Stempel / Unterschrift

______________   	___________    	 	 ______________________