Ganzglasgeländersystem zur kontrollierten Balkonentwässerung

Pos. 1 	Profil-Konstruktion und Glasscheiben:

Profilkonstruktion:

Liefern und montieren eines Ganzglasgeländersystems

BALARDO aqua control mit kontrollierter Entwässerung

gemäß den technischen Vorbemerkungen inkl. aller

notwendigen Zubehörteile und Befestigungsmittel.

Aluminiumprofile: stranggepresst Legierung EN AW 6063 / T66

Systemprüfungen bzw. Nachweise :

Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP - LGA geprüft)

Typenstatische Nachweise für Holmlasten bis 1,0 KN/m

Schlagregen-Dichtigkeitsprüfung gemäß DIN EN13051

Dichtigkeitsprüfung gemäß ift-Richtlinie FE-13/1 (Aquariumtest)

Die Planung und Ausführung ist gemäß dem Planungshandbuch

BALARDO aqua control einzuhalten.

Die Rinnen- Wasserführung ist jederzeit zugänglich und mit einem

abnehmbaren Laubfanggitter abgedeckt.

Der Stoß der Rinnenprofile wird mittels PE-Stoßformteilen und

geeigneten dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Sikaflex Pro 3)

abgedichtet. Die Stoßfugenbreite beträgt 14 mm.

Das BALARDO Glashalteprofil erhält durchlaufende Alu-Blenden

(Höhe 155 - 250 mm), die die Profilstöße der Rinnenprofile abdecken.

Die Eckausbildungen der Rinnenprofile sind als geschweißte

dichtigkeitsgeprüfte Gehrungsecken auszuführen .

Die Unterkonstruktion ist mehrdimensional justierbar und mittels

geriffelter Profile (in den Befestigungselementen und in den Unterlegplatten)

und Langlochverschraubungen positioniert und kraftschlüssig fixiert.

Geländer-Glasscheiben:

Die einzelnen Glasscheiben des Ganzglasgeländersystems sind

ohne Bohrung, unabhängig von der Unterkonstruktion,

beliebig über die Stossbereiche der Tragelemente montierbar

und garantieren durch das Glasmontageset CLEVERFIX eine

schnelle und optimale Glaslagerung.

BALARDO aqua control ermöglicht mit seinen unterschiedlichen

Befestigungselementen und Anwendungsmöglichkeiten eine

mehrdimensionale und exakt justierbare Verstellbarkeit

an der Unterkonstruktion und in der Glasebene.

Die Positionierung wird über das Zusammenwirken aus

geriffelten Bauteilen und Langlochverschraubungen,

kraftschlüssig und jederzeit korrigierbar, fixiert.

Durch die integrierte, stufenlose Verstellbarkeit des

Glasmontagesets CLEVERFIX, lassen sich die Scheiben

beim BALARDO aqua control lotrecht einstellen.

Stufenlose Verstellbarkeit bis 30 mm (+/- 15 mm) bei einer

Scheibenhöhe von 1.000 mm.

Scheibenhöhe:  max. 1.200 mm

Scheibenbreite: max. 6.000 mm

BALARDO aqua control ermöglicht mit insgesamt 9 Systemen

einen Toleranzausgleich für unterschiedliche Fußbodenaufbauten bis 250 mm.

Anwendung:	Außenbereich Balkon

Anforderungen:	Holmlast 0,5 kN/m  od. 1,0 kN/m

Fabrikat/ Typ:

GLASSLINE BALARDO aqua control

System 1

(zur Seitenmontage am Balkon)

mit “Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis” (AbP)

und Typenprüfbericht.

Besteht aus:

Grundprofil (+ optional 90° - Außenecke - Innenecke/ Sonderecken) / Laubfang

Befestigungselement B1 / Schrauben / Klips / Unterlegplatten

Blendensysteme / Abschlussstutzen / Abschlussdeckel

Mit Entwässerung seitlich durch den Abschlussdeckel:

Blenden BLA-1 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-1, AD-1O, AD-1G

Mit Entwässerung nach unten mit seitlicher Abführung:

Blenden BLA-3 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-3, AD-3O, AD-3G

Abschlussstutzen 90° Winkel

Mit Entwässerung nach unten:

Blenden BLA-2 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-2, AD-2O, AD-2G

Abschlussstutzen gerade

Die GLASSLINE GmbH fertigt das System auftrags- und objektbezogen auf Fertigmaß.

Ein genaues Aufmaß ist vor Ort zu nehmen und der Anfrage beizulegen.

#### Oberfläche: E6EV1 eloxiert

#### inkl. Montageset CLEVERFIX für VSG 16 / VSG 20 bestehend aus:

#### Klemmschuh EPDM, Stellelementen, Innendichtung EPDM, Außendichtung EPDM

Abwicklung Balkon:

I-Balkon:	______ mm

I-Balkon:	______ mm

L-Balkon:	______ mm x ______ mm

L-Balkon:	______ mm x ______ mm

U-Balkon:	______ mm x ______ mm x ______ mm

U-Balkon:	______ mm x ______ mm x ______ mm

Verglasung:

VSG			  16 od. 20 mm

bestehend aus:

ESG  (oder ESG-H)	      	 	   2 x 8 od. 2 x 10 mm

TVG

Float

mit 1.52 mm PVB-Folie (oder SGP-Folie)

Kantenbearbeitung nach DIN 1249-11 poliert

Glas _________m²

Pos. 2	Handlauf / Kantenschutz				________lfdm.

Die GLASSLINE GmbH bietet unterschiedlichste lastabtragende Handläufe sowie Kantenschutzprofile aus Edelstahl geschliffen od. Aluminium unbehandelt an.

NEU die Ausführung mit der glasklaren Kante BALARDO firstglass.

Die jeweilige Einbausituation und die zu verwendende Glasart sind aus dem Typenprüfbericht zu berücksichtigen.

Lastabtragender Handlauf:

U-Profil 30 x 27 x 3 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404

Oberfläche: geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm oder 5.000 mm

Handlauf rund ( 42,4 x 1,5 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm oder 5.000 mm

Handlauf rund ( 48,3 x 1,5 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm oder 5.000 mm

Die evtl. notwendigen Handlauf- Ecken / Verbinder / Abschlussstopfen sind bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.

Kantenschutz:

U-Profil h = 6 mm inkl. Klebebefestigung für VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301 geschliffen oder Aluminium unbehandelt

Lieferlänge: 3.000 mm oder 1.300 mm

U-Profil 30 x 30 x 3 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Aluminium unbehandelt oder Edelstahloptik geschliffen

Lieferlänge: 2.500 mm, 3.000 mm oder 5.000 mm

LED-Handlauf, Beleuchtung nach unten 42 x 27 x 3 mm

inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Aluminium unbehandelt oder Edelstahloptik geschliffen

Lieferlänge: 2.500 mm, 3.000 mm oder 5.000 mm

LED-Handlauf, Beleuchtung seitlich 37 x 27 x 3 mm

inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Aluminium unbehandelt oder Edelstahloptik geschliffen

Lieferlänge: 2.500 mm, 3.000 mm oder 5.000 mm

Die evtl. notwendigen Handlaufecken sind bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.

Glaskantenschutz BALARDO firstglass:

Auf das Glas laminierte glasklare Kante aus FLOATGLAS h = 8 mm für VSG 16 / VSG 20

Scheibenrechteckformate: Breite 6.000 mm bis Höhe 1.200 mm.

Pos. 3	Zubehör Handlauf

U-Profil 30 x 27 x 3

Ecke 90° (200 x 200 mm) horizontal			_____Stck.

Ecke 90° (200 x 200 mm) vertikal			_____Stck.

Endstück (500 mm) einseitig geschlossen		_____Stck.

Handlauf rund ( 42,4 x 1,5 mm

Eckverbinder 90°	 			_____Stck.

Handlaufverbinder	 			_____Stck.

Handlaufabschlussstopfen	 			_____Stck.

Wandanschluss	 			_____Stck.

Handlauf rund ( 48,3 x 1,5 mm

Eckverbinder 90°	 			_____Stck.

Handlaufverbinder	 			_____Stck.

Handlaufabschlussstopfen	 			_____Stck.

Wandanschluss	 			_____Stck.

Pos. 4	Zubehör Kantenschutz

Ecke 90° (200 x 200 mm) horizontal			_____Stck.

Ecke 90° (200 x 200 mm) vertikal			_____Stck.

Endstück 500 mm (einseitig geschlossen)		_____Stck.

Pos. 5	Sonstiges Zubehör

Glasabstandshalter für Glasfugen

Glasfugenbreite 10 mm (5 Stck/VE)			_______VE

Glasfugenbreite 15 mm (5 Stck/VE)			_______VE

Glasfugenbreite 20 mm (5 Stck/VE)			_______VE

1 Stab für Individualfugen 600 mm	 		    _____Stck.

Kleber Sikaflex Pro-3		 		    _____Stck.

Haftreiniger-1 Sika		 		    _____Stck.

Remover-208 Sika		 		    _____Stck.

Primer 3N		 		    _____Stck.

Abflussstutzen gerade		 		    _____Stck.

Abflussstutzen gerade mit Notüberlauf	 		    _____Stck.

Abflussstutzen 90° - Winkel		 		    _____Stck.

Abflussstutzen 90° - Winkel mit Notüberlauf 		    _____Stck.

Kronenbohrer Ø 42 mm		 		    _____Stck.

Kronenbohrer Ø 55 mm		 		    _____Stck.

Untersichtsblende zu BLA-3		 		    _____Stck.

Laubfanggitter L = 2.000 mm	    			_____Stck.

Verbindungsstifte für Verbindung der Grundprofile		_____Stck.	Verbindungsstifte für Verbindung Alu- LED-Handläufe		_____Stck.

Montagehilfe L = 1.500 mm				_____Stck.

Soßbleche zu Außenblende BLA-1

Soßblech gerade SB-B1-E				_____Stck.

Soßblech Außeneck SB-B1-A				_____Stck.

Soßblech Inneneck SB-B1-I				_____Stck.

Soßbleche zu Außenblende BLA-2

Soßblech gerade SB-B2-E				_____Stck.

Soßblech Außeneck SB-B2-A				_____Stck.

Soßblech Inneneck SB-B2-I				_____Stck.

Soßbleche zu Außenblende BLA-3

Soßblech gerade SB-B3-E				_____Stck.

Soßblech Außeneck SB-B1-A				_____Stck.

Soßblech Inneneck SB-B3-I				_____Stck.

Soßbleche zu Innenlende

Soßblech gerade SBI-BI1-E				_____Stck.

Soßblech Außeneck SB-BI1-A				_____Stck.

Soßblech Inneneck SB-BI1-I				_____Stck.

Pos. 6	Anschlussprofile außen / Baukörperverkleidungen

Material: Aluminium

Lieferlänge: 3.000 mm

Oberfläche: E6EV1 eloxiert od. unbehandelt od. Standard RAL Pulverbeschichtung

Anschlussprofile außen

Abdeckprofil APA-AP-H				_____Stck

Abdeckprofil für Plattenstärke 10 mm APA-10		_____Stck

Abdeckprofil für Plattenstärke 15 mm APA-15		_____Stck

Abdeckprofil für Plattenstärke 20 mm APA-20		_____Stck

Baukörperverkleidungen

Oberes Verkleidungsprofil APA-BVOS			_____Stck

Unteres Verkleidungsprofil APA-BVUS			_____Stck

Zubehör

Verbindungsstifte (10 Stck./VE) aus Edelstahl

(findet Verwendung für APA-BVOS / APA-BVUS)

Verbindungsbleche (10 Stck./VE) aus Aluminium

zum Ausrichten der Profilstöße untereinander

in die dafür vorgesehenen Profilkanäle.

Länge 100 mm Stärke 3 mm

Breite 15 mm für APA-AP-H				______VE 	Breite 20 mm für APA-10 / API-6			______VE 	Breite 25 mm für APA-15				______VE 	Breite 30 mm für APA-20				______VE

Pos. 7	****EVENTUALPOSITIONEN****

Statik, Prüfungen und Versuche

Sollte das Ganzglasgeländersystem BALARDO aqua control

abweichend zum „Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis“

und Typenprüfbericht Anwendung finden, sind folgende Nachweise

zwingend erforderlich:

Statik und Dimensionierung

Kompletter statischer Nachweis von Glas und Konstruktion

für die vorgegebenen Lastfälle. Dies beinhaltet den

rechnerischen Nachweis von Glas, Unterkonstruktion und

Befestigungsmittel. Es sind alle statischen Nachweise gem.

DIN 18008-4 im vollem Umfang zu erbringen.

1	psch		Nur G.-Preis	___________

Statische Prüfung durch einen zugelassenen

Prüfingenieur im Bauwesen

Komplette statische Prüfung von Glas und Konstruktion

für die vorgegebenen Lastfälle. Dies beinhaltet die

Prüfung der rechnerischen Nachweise von Glas,

Unterkonstruktion und Befestigungsmittel.

1	psch		Nur G.-Preis	___________

Pendelschlagversuch

In die Position sind alle notwendigen Kosten für Material

und Versuchsdurchführung einzukalkulieren. Die

gutachterliche Stellungnahme bzw. Versuchsdurchführung

ist von einem im Glasbau zugelassenen Prüflabor

durchzuführen.

1	psch		Nur G.-Preis	___________

Nachweis der Dichtigkeit

In die Position sind alle notwendigen Kosten für Material

und Versuchsdurchführung einzukalkulieren. Die

gutachterliche Stellungnahme bzw. Versuchsdurchführung

ist von einem zugelassenen Prüflabor od. -institut

durchzuführen.

1	psch		Nur G.-Preis	___________

Hinweis:

Die rot geschriebenen Angaben sind weitere Beispiele oder Alternativen und können objektbezogen angepasst werden!

Angebotssumme gemäß Leistungsverzeichnis

LV Summe Netto	…………………….. EUR

19% Mehrwertsteuer	…………………….. EUR

LV Summe Brutto	…………………….. EUR

Der Anbieter versichert mit seiner rechtsgültigen Unterschrift, dass er in der Lage ist, solche hochwertigen Verglasungen herzustellen, bereits ausreichend Erfahrung bei vergleichbaren Objekten gesammelt hat und die Angaben für eine sichere Preisfindung ausreichend sind.

Ort / Datum		Stempel / Unterschrift AN

______________	__________	___________________________