# Technische Vorbemerkungen

Mit dem GLASSLINE(-Ganzglasgeländersystem BALARDO core der GLASSLINE GmbH ist es möglich, absturzsichernde Verglasungen nach DIN 18008-4 auszuführen. Darüber hinaus sind abweichende Scheibenhöhen bis max. 2.100 mm (core Top 1 bis 1.400 mm) und Scheibenbreiten bis 6.000 mm im privaten/öffentlichen Bereich sowie im Innen- und Außenbereich zu realisieren.

Durch umfangreiche dynamische Prüfungen (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis – AbP) und statisch geprüfte Berechnungen (Typenprüfbericht) sind sämtliche Nachweise erbracht.

Eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) ist nicht erforderlich.

NEU: BALARDO firstglass

Transparenter Glaskantenschutz (auflaminierte glasklare Kante) geprüft nach DIN 18008-4 für

VSG 16 und VSG 20, mit BALARDO core bis zu einer Scheibenhöhe von 1.400 mm und Scheibenbreiten bis 3.000 mm zu realisieren. Eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) ist nicht erforderlich.

BALARDO core ist auch für den uneingeschränkten Einsatz in Sportstätten bzw. Sporthallen anwendbar (geprüfte Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3).

Die Neigung der Glasscheibe kann +/- 10° zur Vertikalen betragen. Darüber hinaus darf das Geländer zur Angriffsseite beliebig geneigt sein.

Das GLASSLINE(-Ganzglasgeländersystem BALARDO core zeichnet sich dadurch aus, dass die Glasscheiben lediglich durch eine Klemmung im Grundprofil gehalten werden und auf Bohrungen im Glas gänzlich verzichtet werden kann. Das hierfür entwickelte CLICK`N FIX-System ermöglicht zudem eine schnelle und zeitsparende Montage und Demontage der Glasscheiben unabhängig vom

Fortschritt des Bauvorhabens.

Für die zum Einsatz kommenden Systemkomponenten und Gläser gelten die Spezifikationen wie folgt beschrieben:

- Allgemeine Hinweise

1.1	Angebots-/ Vertragsgrundlagen

Die nachfolgend aufgeführten Punkte sind in der aufgelisteten Reihenfolge gültig:

## Leistungsverzeichnis

- Allgemeine und technische Vorbemerkungen

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)

- Typenprüfbericht

- VOB

- DIN-Normen und Richtlinien

- Stand der Technik

- Verglasungsrichtlinien der Glashersteller

- Merkblatt zur Glasreinigung

  - Art und Umfang der Leistung

Ausschreibungsgegenstand sind Metallbau- und Verglasungsarbeiten. Die auszuführenden

Leistungen beinhalten die Herstellung, Lieferung und Montage der in dem Leistungsverzeichnis

beschriebenen Konstruktion einschließlich Systembauteilen und Glas.

  - Ganzglasgeländersystem

Der Ausschreibung liegen die Qualitäts- und Konstruktionsmerkmale des

GLASSLINE(-Ganzglasgeländersystems BALARDO core der GLASSLINE GmbH zugrunde.

Das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (AbP) ist zu beachten.

  - Planungsunterlagen AG

Grundlage für das Angebot sind die dem LV beigefügten Pläne sowie das Leistungsverzeichnis.

Bei Unklarheiten sind diese vor Abgabe des Angebotes mit dem Aufraggeber oder dessen Vertreter zu klären. Detailzeichnungen, die dem Angebot beiliegen, sind verbindlich. Übersichts-pläne dienen zur Darstellung der Aufteilung, Lage von Einsatzelementen, sowie der Ermittlung der Maße, wenn diese aus der Leistungsbeschreibung nur bedingt oder gar nicht hervorgehen. Bei Unstimmigkeiten der Maße sind immer die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Mengen verbindlich. Bei den in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maßen handelt es sich um Richtmaße, die durch Ausarbeitung von Werkplänen durch den AN genauer ermittelt werden müssen.

  - Vollständigkeit und Ausführbarkeit

Der AN hat sich vor Abgabe eines Angebotes von den örtlichen Verhältnissen, soweit möglich, zu informieren. Nachforderungen, die auf mangelnde Informationen zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt. Der AN ist verpflichtet, das Leistungsverzeichnis auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den Verwendungszweck zu prüfen. Abweichungen, Ergänzungen oder sinnvolle Änderungen sind mit der entsprechenden Begründung in einem Nebenangebot einzureichen.

  - Werkplanung des AN

Im Auftragsfall sind vom AN umgehend Aufmaße sowie alle erforderlichen Konstruktions-zeichnungen (Detail-, Übersichts-, Positionspläne) zu erstellen und dem AG oder dessen Vertreter in 3-facher Ausfertigung vor Ausführung vorzulegen. Erst nach Freigabe durch den AG oder dessen Vertreter kann mit der Ausführung begonnen werden.

  - Statische Berechnungen des AN

Der AN muss spätestens mit der Vorlage der Konstruktionszeichnungen alle erforderlichen statischen Berechnungen ebenfalls in 3-facher Ausfertigung beifügen. Diese Leistungen sind ebenfalls in die Einheitspreise einzukalkulieren, wenn diese nicht als gesonderte Position ausgewiesen sind.

Da dem GLASSLINE(-Ganzglasgeländersystem BALARDO core ein Typenprüfbericht zu Grunde liegt, ist für die darin enthaltenen Glasabmessungen kein weiterer statischer Nachweis für das Glas erforderlich. Die Anbindung der BALARDO core Profile an die Unterkonstruktion bzw. Baukörper ist nicht Bestandteil des Typenprüfberichts. Der statische Nachweis ist vom AN vorzulegen.

Die maßgebenden Scheiben sind daher eigenverantwortlich zu ermitteln und mit dem Typenprüfbericht abzugleichen.

###### Bei abweichenden Geometrien oder Sonderanforderungen, für die es keine geprüfte Typenstatik gibt, sind Individualberechnungen vorzulegen. Die maßgebenden Scheiben sind eigenverantwortlich zu ermitteln und den Berechnungen zugrunde zu legen.

- Werkstoffe

2.1	Verankerungs-/ Verbindungs-/ Stahlteile

Nach dem Einbau nicht mehr zugängliche Verankerungs-/ Verbindungsteile sind aus Edelstahl auszuführen.

Alle anderen zugänglichen Stahlteile sind entsprechend gültiger Normen gegen Korrosion zu schützen, sofern sie nicht aus rostfreiem Edelstahl gefertigt sind. Direkter Kontakt unter-schiedlicher Metalle ist zu vermeiden, um Kontaktkorrosion auszuschließen.

  - Dichtstoffe

Konstruktionsfugen, Baukörperanschlüsse und sonstige Abdichtungen sind aus ozon-, witterungs- und alterungsbeständigen Materialien auszubilden. Auf Verträglichkeit aller Materialien untereinander ist zu achten.

Bei Dicht- und Bauanschlussfolien ist auf Qualität nach DIN 7893 bzw. der NAAMM-

Standardspezifikation zu achten. Vorzugsweise ist EPDM zu verwenden. Dichtstoffe müssen in

Beschaffenheit, Abmessung und Gestaltung den vorgesehenen Verwendungszweck erfüllen und ihre elastischen Eigenschaften dem vorkommenden Temperaturbereich genügen (DIN 18361 und 18540). Die Dimensionierung der Fugen hat unter Berücksichtigung der Dehn- und Komprimierfähigkeit des Dichtstoffes sowie der Dehnung und Schrumpfung des Bauelementes zu erfolgen.

Auf Verlangen des AG sind entsprechende Nachweise vorzulegen.

Die Anwendungs- und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind genauestens zu beachten.

  - Profile

Zur Anwendung kommen nur qualitativ hochwertige Profile aus Aluminium.

  - Glas

Es dürfen nur qualitativ hochwertige Gläser eingesetzt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Richtlinien und Vorschriften der Glashersteller berücksichtigt werden. Die Glasart muss dem unter Punkt 1.3 beschriebenen „Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis“ entsprechen.

Sollte keine geprüfte Typenstatik für die Gläser vorliegen, so ist eine prüffähige statische Berechnung für die maßgebenden Glaspositionen zu erstellen und dem AG oder dessen Vertreter in 3-facher Ausfertigung zu übergeben. Die Prüfung erfolgt im Auftrag des AG durch den für das Bauvorhaben bestimmten Prüfingenieur.

- Baumontage

3.1	Gerüste

Die Gerüste werden vom AG gestellt, ansonsten werden Gerüste gesondert ausgeschrieben und

abgerechnet, wenn sie die Nebenleistungen nach DIN 18360, Absatz 4.1.1 (VOB) überschreiten.

3.2	Maße und Aufmaße

Der AN ist verpflichtet, ein Aufmaß am Rohbau zu erstellen. Er hat vor Fertigungsbeginn zu

prüfen, ob die Rohbauöffnungen nach den vereinbarten Details und den zulässigen Toleranzen

ausgeführt sind. Für Toleranzen gelten die DIN 18201, DIN 18202, Blatt 1 und 4, DIN 18203

Blatt 1. Eventuelle Änderungs- oder Zusatzmaßnahmen sind vor Fertigungsbeginn zu

vereinbaren.

Abweichend hiervon kann nach gesonderter Absprache mit dem Architekten die Fertigung nach

theoretischen Maßen erfolgen. In diesem Fall sind die Details mit ausreichender Aufnahme-

möglichkeit für Toleranzen zu konstruieren.

Die Montage der Verglasungsteile muss flucht- und lotrecht nach den bauseitig in jedem Geschoss angelegten Meterrissen und Achsen erfolgen. Die Einbauebene ist in der Werkplanung

festzulegen.

3.3	Befestigungsmittel

Alle für die Montage erforderlichen Befestigungs- und Hilfsmittel sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren. Die Dimensionierung der Anbindung (Auflagekräfte) zur Bemessung der Dübel

(Verschraubung), sind dem Typenprüfbericht zu entnehmen. Der AN hat die Größe, Lage und

Einteilung der Befestigungsmittel eigenverantwortlich zu ermitteln.

4.	Technische Beschreibung

Für die zum Einsatz kommenden Gläser und BALARDO core Systembauteile gelten die Spezifikationen wie folgt beschrieben.

4.1	BALARDO core Systembauteile

Profile zur Bodenmontage

Holmlast 		max. Scheibenhöhe

BALARDO core Top 1 		0,5 kN/m		1.400 mm

1,0 kN/m		1.400 mm

1,5 kN/m		   900 mm

## F-förmiges Aluminium-Systemprofil mit den Abmessungen (B x H) 123 mm x 108 mm

Holmlast 		max. Scheibenhöhe

BALARDO core Top 2 		0,5 kN/m		2.100 mm

1,0 kN/m		1.400 mm

1,5 kN/m		   900 mm

## T-förmiges Aluminium-Systemprofil mit den Abmessungen (B x H) 120 mm x 132 mm

Holmlast 		max. Scheibenhöhe

BALARDO core Top 3 		0,5 kN/m		2.100 mm

1,0 kN/m		1.200 mm

1,5 kN/m		   800 mm

## U-förmiges Aluminium-Systemprofil mit den Abmessungen (B x H) 48 mm x 132 mm

Holmlast 		max. Scheibenhöhe

BALARDO core Top 4 		0,5 kN/m		2.100 mm

1,0 kN/m		1.900 mm

1,5 kN/m		1.400 mm

## U-förmiges Aluminium-Systemprofil mit den Abmessungen (B x H) 56 mm x 116 mm

Profile zur Seitenmontage

Holmlast 		max. Scheibenhöhe

BALARDO core Side 1 		0,5 kN/m		2.100 mm

1,0 kN/m		1.900 mm

1,5 kN/m		1.400 mm

U-förmiges Aluminium-Systemprofil mit den Abmessungen (B x H) 56 mm x 116 mm

Holmlast 		max. Scheibenhöhe

BALARDO core Side 2 		0,5 kN/m		2.100 mm

1,0 kN/m		1.500 mm

1,5 kN/m		1.000 mm

U-förmiges zweiteiliges Aluminium-Systemprofil mit den Abmessungen (B x H) 50 mm x 200 mm

Fabrikat/ Typen:

BALARDO core Top 1 / Top 2 / Top 3 / Top 4 / Side 1 / Side 2

mit „Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP)“ und Typenprüfbericht

Profillänge: 3.000 mm

Auf Wunsch „Zuschnitt und Sonderlängen bis 6.000 mm“ möglich.

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)

#### Oberfläche: E6EV1 eloxiert od. unbehandelt od.Standard RAL Pulverbeschichtung

#### inkl. Montageset CLICK`N FIX für VSG 12 / VSG 16 / VSG 20 bestehend aus:

Klemmschuh EPDM, Klemmstab POM, Innendichtung EPDM, Außendichtung EPDM.

Die evtl. notwendigen Abschlussbleche / Blenden / Anschlussprofile / Baukörperverkleidung sowie Profilecken sind bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.

  - Verglasung

VSG			12 od. 16 od. 20 mm

bestehend aus:

ESG  (oder ESG-H)	      	 2 x 6 od. 2 x 8 od. 2 x 10 mm

TVG

Float

mit 1.52 mm PVB-Folie (oder SGP-Folie)

Kantenbearbeitung nach DIN 1249-11 poliert

Zwischenfolien aus Polyvinylbutyral (PVB) müssen bei 23°C die folgenden mechanischen

Eigenschaften erfüllen:

- Reißfestigkeit:	> 20 N/ mm²

- Bruchdehnung:        > 250 %

Mögliche Scheibenformate: Rechteckscheiben / Trapezscheiben / Modellscheiben

Die jeweilige Einbausituation und die zu verwendende Glasart ist aus dem Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis – AbP und Typenprüfbericht zu berücksichtigen.

Zusätzliche Glasaussparungen sind für VSG-ESG 20 möglich. Die Dimensionierung der unteren Glasaussparung erfolgt gemäß Typenprüfung über die Nachweise für VSG-FLOAT Scheiben ohne Aussparung mit gleicher Stärke und Höhe.

Anstatt der PVB-Folie dürfen auch andere geregelte oder bauaufsichtlich zugelassene

Verbund- Materialien mit vergleichbaren oder besseren mechanischen Kennwerten und Eigenschaften wie z.B. Ionomer Verbundschichten (SGP), Ethylen-Vinylacetat (EVA), thermoplastisches Polyurethan (TPU) u. a. verwendet werden.

Verbundfolien dürfen je nach entsprechender Zulassung, harmonisierten Normen oder allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen eingefärbt oder bedruckt sein, wobei das gewählte Verfahren die mechanischen Eigenschaften des Glases nicht beeinträchtigen darf.

VSG-ESG Scheiben dürfen bedruckt / emailliert werden. Die Dimensionierung der bedruckten / emaillierten Glasscheiben erfolgt gemäß Typenprüfung über die Nachweise

für VSG-TVG Scheiben mit gleicher Stärke und Höhe. Füll- und Endscheiben 100 mm – 500 mm müssen oben lastabtragend verbunden werden.

  - Handlauf

Die GLASSLINE GmbH bietet unterschiedlichste lastabtragende Handläufe sowie Kantenschutzprofile aus Edelstahl geschliffen od. Aluminium unbehandelt an.

NEU die Ausführung mit der glasklaren Kante BALARDO firstglass.

Die jeweilige Einbausituation und die zu verwendende Glasart ist aus dem Typenprüfbericht zu berücksichtigen.

Lastabtragender Handlauf:

U-Profil 30 x 27 x 3 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 12 / VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404

Oberfläche: geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm

Handlauf rund ( 42,4 x 1,5 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 12 / VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm oder 5.000 mm

Handlauf rund ( 48,3 x 1,5 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 12 / VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm oder 5.000 mm

Kombination:

U-Profil 30 x 27 x 3 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 12 / VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301 oder. 1.4404

Oberfläche: geschliffen

Holz-Aufsatzelement rund ( 55 oder eckig b / h 50 / 40 mm

Material: Buche gedämpft

Oberfläche: geschliffen und lackiert, nur für die Anwendung im Innenbereich

Lieferlänge: 3.000

Die evtl. notwendigen Handlauf- Ecken / Verbinder / Abschlussstopfen sind bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.

Kantenschutz:

U-Profil h = 6 mm inkl. Klebebefestigung für VSG 12 / VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301 geschliffen oder Aluminium unbehandelt

Lieferlänge: 3.000 mm oder 1.300 mm

Die evtl. notwendigen Handlaufecken sind bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.

Glaskantenschutz BALARDO firstglass:

Auf das Glas laminierte glasklare Kante aus FLOATGLAS h = 8 mm für VSG 16 / VSG 20

Scheibenrechteckformate: Breite 3.000 mm bis Höhe 1.400 mm.

- Pauschalierung

Die beschriebenen Leistungen sollen pauschaliert vergeben werden, aus diesem Grunde ist eine besonders sorgfältige Überprüfung der Maße erforderlich. Eine Abrechnung nach Aufmaß ist nicht vorgesehen.

Hinweis:

Die rot geschriebenen Angaben sind weitere Beispiele oder Alternativen und können objektbezogen angepasst werden!

Zusätzliche Vertragsbedingungen:

Die folgenden allgemeinen Richtlinien für die fachgerechte Verglasung des GLASSLINE(-Ganzglasgeländersystems BALARDO core sind unbedingt zu beachten!

- VOB Teil B, (DIN 1961)

- VOB Teil C, Verglasungsarbeiten, (DIN 18361)

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)

- Typenprüfbericht

- Bauregelliste des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt, Berlin)

- DIN 18008-4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen

- Bauregeln und Nachweiserleichterungen der Bundesländer

- Merkblätter der Aluminium-Zentrale e.V.

- Merkblätter Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e.V.

- Technische Richtlinien des Instituts des Glaserhandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar (IGH)

- DIN 18545 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen

- DIN 18202, Teil 1 bis 5, Toleranzen im Hochbau