BALARDO steel System 2.A

Ganzglasgeländer für Ebene

Pos. 1	Profile und Glas

Liefern und montieren des in den technischen

Vorbemerkungen beschriebenen Ganzglasgeländersystems

BALARDO steel mit „Allgemeinem bauaufsichtlichen

Prüfzeugnis“ (AbP) und geprüftem Typenprüfbericht,

inkl. aller notwendigen Zubehörteile und Befestigungsmittel.

Die einzelnen Glasscheiben des Ganzglasgeländersystems sind

ohne Bohrung unabhängig von der Unterkonstruktion

beliebig über die Stossbereiche der Tragelemente

montierbar und garantieren durch das Keilsystem od. Stabsystem

eine schnelle und optimale Glaslagerung.

Tragprofil:				 ________lfdm.

Lieferlänge: 2.400 mm

Material: Stahl

- verzinkt, gebohrt od. ungebohrt

- unverzinkt, gebohrt od. ungebohrt

Das Tragprofil kann an das System 2.A angeschraubt od. angeschweißt werden.

Die Montage des System 2.A erfolgt von oben auf den Baukörper.

BALARDO steel System 2.A

Schenkelhöhe:		150 mm

Elementbreite:		190 mm

max. Fußbodenaufbau:	160 mm

Material: 			Stahl S355 J2G3

Oberfläche: 			verzinkt

#### inkl. Montageset Keilsystem für VSG 16 / VSG 20 bestehend aus:

Klemmschuh EPDM, Keilband EPDM Stärke 4 mm,

Aluminium-Keilelemente Stärke 4 mm,

Innendichtung EPDM, Außendichtung EPDM.

#### inkl. Montageset Stabsystem für VSG 16 / VSG 20 bestehend aus:

Klemmschuh EPDM, Druckprofil + Distanzstück EPDM,

POM-Stab Ø8 mm für VSG 20 mm, POM-Stab Ø10 mm für VSG 16 mm,

Innendichtung EPDM, Außendichtung EPDM.

System 2.A				_____Stck.

Anwendung:   Außenbereich / Innenbereich

Scheibenhöhe:  max. 1.400 mm

Scheibenbreite: max. 6.000 mm

Verglasung:

VSG		16 od. 20 mm

bestehend aus:

ESG  (oder ESG-H)	      	 2 x 8 od. 2 x 10 mm

TVG		 2 x 10 mm

Float		 2 x 10 mm

mit 1.52 mm PVB-Folie

Kantenbearbeitung nach DIN 1249-11 poliert

Glas Ebene_________m²

Pos. 2	Handlauf				________lfdm.

Die GLASSLINE GmbH bietet unterschiedlichste lastverteilende Handläufe sowie Kantenschutzprofile aus Edelstahl geschliffen od. Aluminium an.

NEU die Ausführung mit der glasklaren Kante BALARDO firstglass.

Die jeweilige Einbausituation und die zu verwendende Glasart ist aus dem Typenprüfbericht zu berücksichtigen.

Lastverteilender Handlauf:

U-Profil 30 x 27 x 3 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404

Oberfläche: geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm

Handlauf rund ( 42,4 x 1,5 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm oder 5.000 mm

Handlauf rund ( 48,3 x 1,5 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm oder 5.000 mm

Die evtl. notwendigen Handlauf- Ecken / Verbinder / Abschlussstopfen sind bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.

Kantenschutz:

U-Profil h = 6 mm inkl. Klebebefestigung für VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301 geschliffen oder Aluminium unbehandelt

Lieferlänge: 3.000 mm oder 1.300 mm

U-Profil 30 x 30 x 3 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Aluminium unbehandelt oder Edelstahloptik geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm oder 5.000 mm

LED-Handlauf, Beleuchtung nach unten 42 x 27 x 3 mm

inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Aluminium unbehandelt oder Edelstahloptik geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm oder 5.000 mm

LED-Handlauf, Beleuchtung seitlich 37 x 27 x 3 mm

inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Aluminium unbehandelt oder Edelstahloptik geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm oder 5.000 mm

Die evtl. notwendigen Handlaufecken sind bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.

Glaskantenschutz BALARDO firstglass:

Auf das Glas (ESG-H) laminierte glasklare Kante aus Floatglas h = 8 mm für

VSG 16 / VSG 20

Scheibenrechteckformate: Breite 1.800 - 3.000 mm bis Höhe 1.400 mm.

Pos. 3	Zubehör Profile

Außenblende

Klipsprofil B1				_____Stck.

Innenblende

Klipsprofil C1				_____Stck.

Abschlusswinkel C2				_____Stck.

.

Material: Aluminium

Lieferlänge: 3.000 mm

Oberfläche: E6EV1 eloxiert od. Natur unbehandelt od. Standard RAL Pulverbeschichtung

Pos. 4	Zubehör Blenden

Stoßbleche für Außenblende				_____Stck.

Stoßbleche für Innenblende

Klipsprofil				_____Stck.

Abschlusswinkel				_____Stck.

.

Material: Aluminium

Lieferlänge: 50 mm

Oberfläche: E6EV1 eloxiert od. Natur unbehandelt od. Standard RAL Pulverbeschichtung

Pos. 5	Zubehör lastverteilender Handlauf

U-Profil 30 x 27 x 3 mm

Ecke 90° (200 x 200 mm) horizontal			_____Stck.

Ecke 90° (200 x 200 mm) vertikal			_____Stck.

Endstück (500 mm) einseitig geschlossen		_____Stck.

Handlauf rund ( 42,4 x 1,5 mm

Eckverbinder 90°	 			_____Stck.

Handlaufverbinder	 			_____Stck.

Handlaufabschlussstopfen	 			_____Stck.

Handlaufwandanschluss	 			_____Stck.

Handlauf rund ( 48,3 x 1,5 mm

Eckverbinder 90°	 			_____Stck.

Handlaufverbinder	 			_____Stck.

Handlaufabschlussstopfen	 			_____Stck.

Handlaufwandanschluss	 			_____Stck.

Pos. 6	Zubehör Kantenschutz

U-Profil h = 6 mm Edelstahl od. Aluminium

Ecke 90° (200 x 200 mm) horizontal			_____Stck.

Ecke 90° (200 x 200 mm) vertikal			_____Stck.

U-Profil 30 x 30 x 3 mm Aluminium

Verbindungsstifte (10 Stck./VE.) aus Edelstahl zum		______VE.

Ausrichten der Profilstöße untereinander in den dafür

vorgesehenen Profilkanäle

Ecke 90° (200 x 200 mm) horizontal			_____Stck.

Ecke 90° (200 x 200 mm) vertikal			_____Stck.

Endstück (500 mm) einseitig geschlossen		_____Stck.

LED-Handlauf 42 x 27 mm Aluminium

Verbindungsstifte (10 Stck./VE.) aus Edelstahl zum		______VE.

Ausrichten der Profilstöße untereinander in den dafür

vorgesehenen Profilkanäle

Ecke 90° (200 x 200 mm) horizontal			_____Stck.

Ecke 90° (200 x 200 mm) vertikal			_____Stck.

Endstück (500 mm) einseitig geschlossen		_____Stck.

LED-Handlauf 37 x 27 mm Aluminium

Verbindungsstifte (10 Stck./VE.) aus Edelstahl zum		______VE.

Ausrichten der Profilstöße untereinander in den dafür

vorgesehenen Profilkanäle

Ecke 90° (200 x 200 mm) horizontal			_____Stck.

Ecke 90° (200 x 200 mm) vertikal			_____Stck.

Endstück (500 mm) einseitig geschlossen		_____Stck.

Pos. 7	Zubehör zusätzlicher konstruktiver Handlauf

Handlaufhalter gebogen Ø 52 mm			_____Stck.

Handlaufhalter gerade Ø 52 mm				_____Stck.

Edelstahlhandlauf rund Ø 42,4 x 2,0 mm 		_____lfdm.	Holzhandlauf rund Ø 60 mm Buche gedämpft und lackiert		_____lfdm.

(Holzhandlauf nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet)

Pos. 8	Sonstiges Zubehör

Ausgleich Keilsystem

EPDM-Keilband Stärke 5 mm

Lieferlänge 3.000 mm				__ ___Stck.

EPDM-Keilband Stärke 3 mm

Lieferlänge 3.000 mm				  __   __Stck.

Aluminium-Keilelemente Stärke 5 mm

Lieferlänge 120 mm (20 Stck./VE.)			_______VE.

Aluminium-Keilelemente Stärke 3 mm

Lieferlänge 120 mm (20 Stck./VE.)			_______VE.

Ausgleich Stabsystem

EPDM-Druckprofil Stärke 8 mm

Lieferlänge 3.000 mm				_____Stck.

EPDM-Druckprofil Stärke 10 mm

Lieferlänge 3.000 mm				_____Stck.

POM-Stab Ø 7 mm

Lieferlänge 300 mm (8 Stck./VE.)			_____Stck.

POM-Stab Ø 9 mm

Lieferlänge 300 mm (8 Stck./VE.)			_____Stck.

POM-Stab Ø 11 mm

Lieferlänge 300 mm (8 Stck./VE.)			_____Stck.

Montagewerkzeug 				.

Zum Einschlagen der Aluminium-Keile

und der POM-Stäbe				_____Stck

Glasabstandshalter für Glasfugen für VSG 16 od. 20

Glasfugenbreite 10 mm (10 Stck./VE.)			_______VE.

Glasfugenbreite 15 mm (10 Stck./VE.)			_______VE.

Glasfugenbreite 20 mm (10 Stck./VE.)			_______VE.

Wasserwaage 				__ ___Stck.

Verfüllscheibe

Material: Stahl, S235

Oberfläche: verzinkt

Abmessung: 60 x 60 mm

Dicke: 6 mm

Bohrung

Ø12 mm für M10				_____Stck.

Ø14 mm für M12				_____Stck.

Hilti HIT

Injektionsmörtel

Kartusche 300 ml  				_____Stck.

Futterbleche für Profilunterfütterung

Aluminium 50 x 50 mm mit Langloch 16 x 33 mm (10 Stck./VE.)

Stärke 1 mm				_______VE.

Stärke 2 mm				_______VE.

Stärke 5 mm				_______VE.

Schraubensicherung Loctite 270

Flasche 10 ml  				_____Stck.

Flasche 50 ml  				_____Stck.

Pos. 9	Baukörperverkleidungen und Anschlussprofile innen

Material: Aluminium

Lieferlänge: 3.000 mm

Oberfläche: E6EV1 eloxiert od. unbehandelt

Baukörperverkleidungen

Oberes Verkleidungsprofil BVO-A			_____Stck.

Oberes Verkleidungsprofil BVO-B			_____Stck.

Unteres Verkleidungsprofil BVU-A			_____Stck.

Anschlussprofile innen

Anschlussprofil mit Schenkelhöhe 2 mm BVO-C		_____Stck.

Zubehör

Verbindungsstifte (10 Stck./VE.) aus Edelstahl zum		______VE.

Ausrichten der Profilstöße untereinander in den dafür

vorgesehenen Profilkanälen.

Bauseitiges Kantblech (Blech)

Breite ca. 30 - 50 mm

Abstand ca. 1.500 - 2.000 mm

(min. jedoch 2 Stck. pro unteres Verkleidungsprofil BVU-A)

oder Unterfütterung.				_____Stck.

Pos. 10	****EVENTUALPOSITIONEN****

Statik, Prüfungen und Versuche

Sollte das Ganzglasgeländersystem BALARDO steel

abweichend zum „Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis“

und Typenprüfbericht Anwendung finden, sind folgende Nachweise

zwingend erforderlich.

Statik und Dimensionierung

Kompletter statischer Nachweis von Glas und Konstruktion

für die vorgegebenen Lastfälle. Dies beinhaltet den

rechnerischen Nachweis von Glas, Unterkonstruktion und

Befestigungsmittel. Es sind alle statischen Nachweise gem.

DIN 18008-4 im vollen Umfang zu erbringen.

1	psch		Nur G.-Preis	___________

Statische Prüfung durch einen zugelassenen

Prüfingenieur im Bauwesen

Komplette statische Prüfung von Glas und Konstruktion

für die vorgegebenen Lastfälle. Dies beinhaltet die

Prüfung der rechnerischen Nachweise von Glas,

Unterkonstruktion und Befestigungsmittel.

1	psch		Nur G.-Preis	___________

Pendelschlagversuch

In die Position sind alle notwendigen Kosten für Material

und Versuchsdurchführung einzukalkulieren. Die

gutachterliche Stellungnahme bzw. Versuchsdurchführung

ist von einem im Glasbau zugelassenen Prüflabor

durchzuführen.

1	psch		Nur G.-Preis	___________

Hinweis:

Die rot geschriebenen Angaben sind weitere Beispiele oder Alternativen und können objektbezogen angepasst werden!

Angebotssumme gemäß Leistungsverzeichnis

LV Summe Netto	…………………….. EUR

19% Mehrwertsteuer	…………………….. EUR

LV Summe Brutto	…………………….. EUR

Der Anbieter versichert mit seiner rechtsgültigen Unterschrift, dass er in der Lage ist, solche hochwertigen Verglasungen herzustellen, bereits ausreichend Erfahrung bei vergleichbaren Objekten gesammelt hat und die Angaben für die sichere Preisfindung ausreichend sind.

Ort / Datum		Stempel / Unterschrift AN

______________	__________	___________________________