| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Metallbauarbeiten |  |  |
| 1. |  |  | Brüstungsverglasung – Ebene |  |  |
|  |  |  | Liefern und montieren eines punktgestützten Brüstungssystems der Kategorie C1 mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP) und geprüfter Typenstatik (geprüft von der LGA) mit nachgewiesene uneingeschränkte Ballwurfsicherheit (durch VDE). Brüstungssystem mit Handlauf, bestehend aus Edelstahl-Einfachpfosten Flach 60 x 12 und Punkthaltern ( 35 mm mit Glasverbinder als Flach-Spider, sowie einer VSG Verglasung 12 mm aus ESG–H 2 x 6 mm bzw. VSG 16 mm aus 2 x 8 mm mit 1,52 mm PVB-Folie. Die Fugenbreite zwischen den Scheiben beträgt ca. 10 mm. Brüstungshöhe : max 1.100 mm über OK FFB (gemäß Baurecht der Länder bzw. Arbeitsstättenverordnung). Pfostenabstand: max. 1.600 mm Pfostenhöhe: Bodenmontage 1.000 mm Seitenmontage 1.250 mm Holmlast: bis 1,0 kN/m (öffentlicher Bereich) bis 0,5 kN/m (privater Bereich) Fabrikat / Typ: Glassline – BALUGA FIX Brüstungssystem Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP) Prüfzeugnisnummer P-69901 LGA und geprüfter Typenstatik mit nachgewiesene Ballwurfsicherheit (durch VDE) Hersteller: Glassline GmbH Industriestraße 7-8 74740 Adelsheim Tel.: +49 (0) 6291-6259-0 Fax : +49 (0) 6291-6259-11 - Pfosten Flachpfosten 60 x 12 mm Fußpunkt: von oben verschraubt oder stirnseitig verschraubt Material: Edelstahl 1.4301 Oberfläche: geschliffen Systemlänge bzw. Pfostenlänge: von oben verschraubt ca. 1.000 mm stirnseitig verschraubt ca. 1.250 mm ohne Fußplatte ca. 1.250 mm |  |  |

| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Verbinder und Punkthalter Typ: Flach - Spider - System 2 zylindrischer Punkthalter ( 35 mm, drehblank, mit aufgesetzter Haltescheibe (Aufnahmebohrungen für Sonderschlüssel) und Verbindungselement als Flach - Spider - System geschliffen |  |  |
|  |  |  | - Material Punkthalter Edelstahl 1.4301 Elastomerauflager: EPDM Glashülse: POM Das Anziehmoment der Haltescheibe beträgt 8 N/mm². Weitere Hinweise zum Punkthalter: gutachterliche Stellungnahme; 10 Jahren Wartungsfreiheit; Nachweis der Dauergebrauchstauglichkeit - Verbund-Sicherheitsglas VSG 12 mm, aus ESG - H, 2 x 6 mm bzw. VSG 16 mm aus 2 x 8 mm mit 1,52 mm PVB-Folie, mit 4 Bohrungen Ø 25mm Kantenbearbeitung nach DIN 1249-11 poliert. Eingeschriebene Glasgrößen: B = 300 - 1.440 mm H = 600 mm Randabstände: rechts / links = 80 - 300 mm oben = 80 - 250 mm unten = 80 - 500 mm (Dübel nach statischen Erfordernissen) |  |  |
| 1.1 | 0 | Stück | Anzahl Mittelpfosten (mit 4 Punkthalter, 2 Glasverbinder gerade) | .............. | .............. |
| 1.2 | 0 | Stück | Anzahl Endpfosten (mit 2 Punkthalter) | .............. | .............. |
| 1.3 | 0 | Stück | Verglasung Größe (B / H) ca. ............... / ............... | .............. | .............. |
|  |  |  | Zwischensumme: |  | .............. |

| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Übertrag: |  | .............. |
| 2. |  |  | Handlauf |  |  |
| 2.1 |  |  | Handlauf – Edelstahl – Rund |  |  |
|  |  |  | Edelstahlrundrohr ( 42,4 x 2 mm, durchlaufend, für die Montage auf das zuvor beschriebene Brüstungssystem mit allen Bögen und Anschluss- bzw. Endstücken. Handlauf wird vor Ort auf Pfosten fachgerecht ferschraubt bzw. geschweißt und anschließend neutralisiert. Material: 1.4301 Oberfläche: geschliffen |  |  |
|  | 0 | lfm | Handlauf – Edelstahl - Rund | .............. | .............. |
| 2.2 |  |  | Handlauf – Holz – Rund |  |  |
|  |  |  | Buche gedämpft ( 60 mm, durchlaufend, für die Montage auf das zuvor beschriebene Brüstungssystem mit allen Bögen und Anschluss- bzw. Endstücken. Handlauf wird vor Ort auf Pfosten fachgerecht angeschraubt. Material: Buche gedämpft ( 60 mm Oberfläche: geschliffen und lackiert |  |  |
|  | 0 | lfm | Handlauf – Holz - Rund | .............. | .............. |
|  |  |  | Zwischensumme: |  | .............. |

| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |  |  | Nachweise EVENTUALPOSITION: Wenn ein alternatives System vorgesehen wird ( glw. ) Bei abweichenden Systemen: (Alternativ-Ausschreibung) -Statische Nachweise -Pendelschlagversuche -Versuch zur Ballwurfsicherheit -Beantragung der „Zustimmung im Einzelfall“ |  |  |
| 3.1 |  |  | Statische Nachweise Erstellen von statischen Nachweisen der Verglasung und der Konstruktion für die vorgegebenen und festgelegten Lastfälle. Die Berechnungen müssen bei der Verglasung auf Basis der FEM-Methode erfolgen. Die maßgebenden Scheiben sind eigenverantwortlich zu ermitteln und den Berechnungen zugrunde zu legen. |  |  |
|  | 1 | Stck | Statische Nachweise | .............. | .............. |
| 3.2 |  |  | Pendelschlagversuche In die Position sind alle notwendigen Kosten für Material und Versuchsdurchführung einzukalkulieren. |  |  |
|  | 1 | Stck | Pendelschlagversuch | .............. | .............. |
| 3.3 |  |  | Versuch zur Ballwurfsicherheit In die Position sind alle notwendigen Kosten für Material und Versuchsdurchführung einzukalkulieren. Ballwurfsicherheit gemäß DIN 18032 Teil 3 für den uneingeschränkten Einsatz in Sportstätten / Sporthallen. |  |  |
|  | 1 | Stck | Ballwurfsicherheit | .............. | .............. |
| 3.4 |  |  | „Zustimmung im Einzelfall“ Antrag auf „Zustimmung im Einzelfall“ bei der obersten Baubehörde. |  |  |
|  | 1 | Stck | „Zustimmung im Einzelfall“ | .............. | .............. |
|  |  |  | Zwischensumme: |  | .............. |

|  |  |  |  |  | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gesamtsumme: |  | .............. |

Nettosumme						           ...............€

19 % Mehrwertsteuer					           ...............€

Bruttosumme						           ...............€

Der Anbieter versichert mit seiner rechtsgültigen Unterschrift, dass er in der Lage ist solche hochwertigen Verglasungen herzustellen, bereits ausreichend Erfahrung bei vergleichbaren Objekten gesammelt hat und die Angaben für die sichere Preisfindung ausreichend sind.

Ort		Datum			Stempel / Unterschrift

______________	___________			______________________