# Leistungsverzeichnis

GLASSLINE(- BALARDO glasswall

Ganzglaswände, raumhohe Verglasung für die Ebene oder Treppe

Pos. 1	Profile und Glas				________lfdm.

Liefern und montieren des in den technischen Vorbemerkungen

beschriebenen Ganzglaswänden BALARDO glasswall

raumhohe Verglasung mit absturzsichernder Funktion nach

DIN 18008-4 der Kategorie A und C3

mit „Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis“ (AbP),

inkl. aller notwendigen Zubehörteile und Befestigungsmittel.

Die einzelnen Glasscheiben der Glaswand sind

ohne Bohrung unabhängig von der Unterkonstruktion

beliebig über die Stoßbereiche der Boden- und Deckenprofile

montierbar und garantieren durch das CLICK’N FIX-System unter

und Dichtungen oben eine schnelle und optimale Glaslagerung.

Scheibenhöhe:  max. 4.500 mm

Scheibenbreite: max. 6.000 mm

Anwendung:  öffentlicher Bereich / privater Bereich

Innenbereich / Außenbereich

Pos. 1.1	Profile

Pos. 1.1.1 Bodenprofile:

Die Bodenmontage der Aluminiumprofile erfolgt von oben oder

seitlich an den Baukörper.

für den Anschluss an den Baukörper von oben:

BALARDO core Top 1   (F-förmiges Systemprofil (B x H) 123 mm x 108 mm)

BALARDO core Top 2   (T-förmiges Systemprofil (B x H) 120 mm x 132 mm)

BALARDO core Top 3   (U-förmiges Systemprofil (B x H)   48 mm x 132 mm)

BALARDO core Top 4   (U-förmiges Systemprofil (B x H)   56 mm x 116 mm)

BALARDO core hd Top 1   (F-förmiges Systemprofil (B x H) 200 mm x 125 mm)

BALARDO core hd Top 2   (T-förmiges Systemprofil (B x H) 160 mm x 160 mm)

für den Anschluss an den Baukörper seitlich:

BALARDO core Side 1   (U-förmiges Systemprofil (B x H) 56 mm x 116 mm)

BALARDO core Side 2   (U-förmiges Systemprofil (B x H) 50 mm x 200 mm)

BALARDO core hd Side 1   (U-förmiges Systemprofil (B x H) 73 mm x 130 mm)

BALARDO core - Profile für Glasstärke VSG 16 und VSG 20

BALARDO core hd - Profile für Glasstärke VSG 24

Pos. 1.1.2 Deckenprofile:

Die Deckenmontage der Aluminiumprofile erfolgt von unten oder

seitlich an den Baukörper.

für den Anschluss an den Baukörper von unten:

BALARDO Up 1   (U-förmiges Systemprofil (B x H) 48 mm x 140 mm)

für den Anschluss an den Baukörper seitlich:

BALARDO Up 2   (U-förmiges Systemprofil (B x H) 48 mm x 140 mm)

Profillänge: 3.000 mm (	Auf Wunsch Zuschnitt und Sonderlängen bis 6.000 mm möglich).

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)

#### Oberfläche: E6EV1 eloxiert oder unbehandelt oder mit Standard RAL Pulverbeschichtung

#### inkl. Montageset für VSG 16 / VSG 20 / VSG 24 bestehend aus:

Für die Bodenmontage CLICK`N FIX mit Klemmschuh EPDM, Klemmstab POM,

Innen- und Außendichtung EPDM und für die Deckenmontage mit Dichtungen.

Pos. 1.2	Glas

VSG	      16 od. 20 od. 24 mm

bestehend aus:

ESG  (oder ESG-H)	       2 x 8 od. 2 x 10 od. 2 x 12 mm

TVG, Float

mit 1.52 mm PVB-Folie (oder SGP-Folie)

Kantenbearbeitung nach DIN 1249-11 poliert

Mögliche Scheibenformate: Rechteckscheiben oder Modellscheiben

Die zu verwendende Glasart und Glasabmessungen sind dem

“Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis“ (AbP) zu entnehmen.

Glasbreiten:		Rechteckscheiben: 750 - 6.000 mm

Modellscheiben:     750 - 3.000 mm

Glashöhen:

≤ 3.500 mm		VSG-ESG 2 x 8 mm

VSG-TVG 2 x 8 mm

≤ 4.500 mm:		VSG-ESG 2 x 10 mm		VSG-ESG 2 x 12 mm

VSG-TVG 2 x 10 mm		VSG-TVG 2 x 12 mm

VSG-Float 2 x 10 mm		VSG-Float 2 x 12 mm

Glas Ebene_________m²

Glas Treppe_________m²

Pos. 2	Zubehör Profile				Anzahl

Außenecke 90° (200 x 200 mm)				_____Stck.

Innenecke 90°  (200 x 200 mm)				_____Stck.

Abschlussblech selbstklebend				_____Stck.

Pos. 3	Vertikaler Kantenschutz aus Edelstahl oder Aluminium

Offen zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen.

U-Profil h = 6 mm

Lieferlänge 3.000 mm				_____Stck.

Lieferlänge 1.300 mm				_____Stck.

Pos. 4	Zusätzlicher konstruktiver Handlauf

Handlaufhalter gebogen Ø 52 mm, Edelstahl 1.4404		_____Stck.

Handlaufhalter gerade    Ø 52 mm, Edelstahl 1.4404		_____Stck.

Edelstahlhandlauf rund Ø 42,4 x 2,0 mm, Edelstahl 1.4301,

Lieferlänge 6.000 mm				_____lfdm,

Holzhandlauf rund Ø 60 mm, Buche gedämpft und lackiert		_____lfdm.

Lieferlänge 3.000 mm

(Holzhandlauf nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet)

Pos. 5	Sonstiges Zubehör

Glasabstandshalter für Glasfugen

Glasfugenbreite 10 mm (5 Stck/VE)			_______VE

Glasfugenbreite 15 mm (5 Stck/VE)			_______VE

Glasfugenbreite 20 mm (5 Stck/VE)			_______VE

1 Stab für Individualfugen 600 mm	 		    _____Stck.

Futterbleche für Profilunterfütterung

Aluminium 50 x 50 mm mit Langloch 16 x 33 mm (10 Stck/VE)

Stärke 1 mm				_______VE

Stärke 2 mm				_______VE

Stärke 5 mm				_______VE

Montage-Hilfswerkzeug zum Einschlagen der POM-Stäbe		_____Stck.

Pos. 6	****EVENTUALPOSITION****

Prüfungen und Versuche

Sollte die Raumhohe Verglasung BALARDO glasswall

abweichend zum „Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis“

sein, sind folgende Nachweise zwingend erforderlich.

Pendelschlagversuche

In die Position sind alle notwendigen Kosten für Material

und Versuchsdurchführung einzukalkulieren. Die

gutachterliche Stellungnahme bzw. Versuchsdurchführung

ist von einem im Glasbau zugelassenen Prüflabor durchzuführen.

1	psch		Nur G.-Preis	___________

Hinweis:

Die rot geschriebenen Angaben sind weitere Beispiele oder Alternativen und können objektbezogen angepasst werden!

Angebotssumme gemäß Leistungsverzeichnis

LV Summe Netto	…………………….. EUR

19% Mehrwertsteuer	…………………….. EUR

LV Summe Brutto	…………………….. EUR

Der Anbieter versichert mit seiner rechtsgültigen Unterschrift, dass er in der Lage ist, solche hochwertigen Verglasungen herzustellen, bereits ausreichend Erfahrung bei vergleichbaren Objekten gesammelt hat und die Angaben für die sichere Preisfindung ausreichend sind.

Ort / Datum		Stempel / Unterschrift AN

______________	__________	___________________________