| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-Arm-Spider 90° (gekantet): 2-Arm-Spider 90° als Verbindungselement der Punkthalter mit der Unterkonstruktion, im Mittelteil mit Bohrung (17 (oder nach statischen Erfordernissen) für die Befestigung an der Unterkonstruktion, sowie Bohrungen (4 für Zylinderstift DIN 7, zwei 90° zueinander liegende Arme mit Aufnahmebohrungen für M12 oder M16 der Punkthalter, wobei die Bohrungen dem Prinzip des Los-/ Festlagers entsprechen sollten. Der Abstand zwischen den Aufnahmebohrungen der Punkthalter beträgt 210 mm. Lagerungsprinzip gemäß Empfehlung der Fa. GLASSLINE möglichst beachten. Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4571 Oberfläche: glasperlgestrahlt Fabrikat/ Typ: GLASSLINE/ 2-Arm-Spider 90° KS2-90° GLASSLINE GmbH Industriestr. 7-8 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax : 06291-6259-11 | ............... | .................... |