# Technische Vorbemerkungen

Mit den Glassline(-Punkthaltersysteme der Glassline GmbH ist es möglich Monoverglasungen aber auch Isolierglas durch speziell entwickelte Beschläge an einer Unterkonstruktion zu befestigen.

Die Glassline(-Punkthaltersysteme zeichnen sich durch mechanische, punktförmige Halterungen der Scheiben aus.

Lieferung:

Die Glassline(-Punkthaltersysteme bestehen aus den Glaselementen, und den dazu gehörenden geprüften Spezialbeschlägen.

Für die zum Einsatz kommenden Gläser und Punkthalter gelten die Spezifikationen wie folgt beschrieben.

- Verglasung

VSG (od. nur ESG-H)		mind. ….. mm

bestehend aus:

ESG-H  		 2x ..... mm

mit 1.52 mm PVB-Folie

Kantenbearbeitung nach DIN 1249-11 poliert

ESG-H nach Bauregellist Anlage 11.4

Zwischenfolien aus Polyvinyl (PVB) müssen bei 23°C die folgenden mechanischen

Eigenschaften erfüllen: (Prüfung nach EN ISO 527-3: 1995-10, Prüfgeschwindigkeit 50 mm/min)			- Reißfestigkeit:	> 20 N/ mm²

- Bruchdehnung:	> 250 %

- Punkthalter

## Zylindrischer Punkthalter (52, gelenkig, mit aufgesetzter Haltescheibe

## (Aufnahmebohrungen für Sonderschlüssel)

Fabrikat/ Typ:

Glassline/ Punkthalter PH793

Edelst. Werkstoffnr. 1.4404

#### Oberfläche: drehblank

## Elastomerauflager: EPDM  E-Modul 17,5 N/ mm²

## Glashülse: POM  E-Modul 2.650 N/ mm

Das Anziehmoment der Haltescheibe beträgt 8 N/mm²

**** Werte sind auf verlagen durch Materialprüfungen zu belegen.

Weiter Merkmale:

-	gutachterliche Stellungnahme einer unabhängige Prüfanstalt

- 10 Jahre Wartungsfreiheit

- Glasbohrungen werden nicht ausgegossen

- keine zwängungsarme Lagerung in der Unterkonstruktion erforderlich

## mit „Europäischer technischer Zulassung“ ETA-08/0284

## mit „Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung“ Z-70.2-99 (Tellerhalter)

## mit „Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung“ Z-70.2-100 (Senkkopfhalter)

## mit „Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung“ Z-70.2-185 (Überkopfverglasung)

## mit „Allgemeiner bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (absturzsichernde Funktion)

## mit geprüfter Typenstatik

Hinweis:

Die rot geschriebenen Angaben sind Beispiele und müssen objektbezogen angepasst werden!

Im Außenbereich empfehlen wir gelenkige Punkthalter einzusetzen!

Zusätzliche Vertragsbedingungen:

Die folgenden allgemeinen Richtlinien für die fachgerechte Verglasung der Glassline(- Punkthaltersysteme sind unbedingt zu beachten!

- VOB Teil B, (DIN 1961)

- VOB Teil C, Verglasungsarbeiten, (DIN 18361)

- Technische Richtlinien des Instituts des Glashandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar (IGH)

- DIN 18545 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen

- DIN 18202, Teil 1 bis 5, Toleranzen im Hochbau

- Verwendbarkeitsnachweis der Glashalter

- Bauregelliste des Deutschen Instituts für Bautechnik  (DIBt, Berlin)

- DIN 18008-3 Punktförmig gelagerte Verglasung

- DIN 18008-4 Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasung

- DIN EN 81 Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Personen- und Lastenaufzügen sowie Kleingüteraufzügen

Die eingesetzten Punkthalter müssen über eine gutachterliche Stellungnahme, einer unabhängigen Prüfanstalt, verfügen.