| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Verglasungsarbeiten |  |  |
| 1.1 |  |  | Punktgehaltene Vertikalverglasung ohne absturzsichernde Funktion |  |  |
|  |  |  | Liefern und montieren einer punktgehaltenen Monoverglasung auf bauseitig vorhandener Stahlunterkonstruktion. Diese muss unter Beachtung der allgemeinen bausaufsichtlichen Zulassung und den technischen Vorbemerkungen, sowie den folgenden technischen Anforderungen der Bauplanung und der Bauoberleitung erfolgen. Dabei ist bei Montage der Verglasung besonders darauf zu achten, dass ein einheitliches Fugenbild, mind. 10 mm breit, eingehalten wird. Dieses ist mit der Verfugungsfirma abzustimmen. (Verfugungsarbeiten nicht im Lieferumfang enthalten) -Punkthalter: Zylindrischer tellerpunkthalter (45, gelenkig, mit aufgesetzter Haltescheibe (Aufnahme für Sonderschlüssel). Auswahltext: Befestigungsmöglichkeiten an der Unterkonstruktion: Gewinde M12 oder M16 mit einer Mutter bzw. mit zwei Muttern mit Hutmutter bzw. mit Glassline-Zylinderscheibe Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Elastomer: EPDM Fabrikat/ Typ: Glassline/ Punkthalter PH794 mit „Europäischer technischer Zulassung“ ETA-08/0284 Mit „Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung“ Z-70.2-99 und geprüfter Typenstatik Glassline GmbH Industriestr. 7-8, 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax : 06291-6259-11 Weitere Hinweis: Punkthalter mit gutachterlicher Stellungnahme; 10 Jahren Wartungsfreiheit; Nachweis der Dauergebrauchstauglichkeit Weitere Angaben zu den Punkthalter gemäß technischer Vorbemerkungen Punkt 1.3 + 4.1. |  |  |
| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
|  |  |  | - Spider Die Spider werden durch Verschraubung an der bauseitig vorhandene Unterkonstruktion angebracht. Die hierfür notwendigen VA-Normteile sind ebenso wie die Schraubensicherung in den Einheitspreis einzukalkulieren. 4-Arm-Spider Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Fabrikat/ Typ: Glassline/ DS4 gedrehter Spider 2-Arm-Spider Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Fabrikat/ Typ: Glassline/ DS2 gedrehter Spider 1-Arm-Spider 90° Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Fabrikat/ Typ: Glassline/ DS1 gedrehter Spider Hersteller: Glassline GmbH Industriestr.7-8, 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax : 06291-6259-11 Weitere Angaben zu den Punkthalter gemäß technischer Vorbemerkungen Punkt 4.3. |  |  |
|  |  |  | -Verglasung: mind. VSG ... mm aus 2x ESG-H ... mm (jedoch nach statischen Erfordernissen), 1,52mm PVB- Folie, Kantenbearbeitung nach DIN 1249, poliert je 4 - 6 Systembohrungen für den PH794 Weitere Angaben zu den Punkthalter gemäß technischer Vorbemerkungen Punkt 2.4 + 4.2. - Fugenausbildung: Die Fugen (Breite ca. 10 mm) zwischen den Glasscheiben sind dauerhaft mit geeigneten Mitteln abzudichten. Diese ist in den Verglasungsposition einzukalkulieren. |  |  |
| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.4 1.1.6 1.2 1.2.1 1.2.2 | ... ... ... ... ... 1 1 | ... ... ... ... ... | Punkthalter gem. Pos. 1.1 4-Arm-Spider gem. Pos. 1.1 2-Arm-Spider gem. Pos. 1.1 1-Arm-Spider gem. Pos. 1.1 Verglasung gem. Pos. 1.1 Größe (B / H) ca. ...... / ...... mm 4 od. 6 od. 8 Systembohrungen Glasstatik Typenstatische Berechnungen aller maßgebender Scheiben. Die maßgebenden Scheiben sind eigenverantwortlich zu ermitteln. „Eventuallposition“ Erstellen von statischen Berechnungen für abweichende Geometrien oder Sonderanforderungen für die es keine typenstatische Berechnungen gibt . Die Berechnungen müssen auf Basis der FEM-Methode erfolgen. Hierzu enthält die Zulassung der Firma Glassline alle notwendigen Kalibrierungsdaten der Punkthalter. Die maßgebenden Scheiben sind eigenverantwortlich zu ermitteln und den Berechnungen zugrunde zu legen. | ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... | ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ |
|  |  |  | Summe |  |  |

Nettosumme 		--------- €

19 % Mehrwertsteuer 		   --------- €

Bruttosumme 		--------- €

Der Anbieter versichert mit seiner rechtsgültigen Unterschrift, dass er in der Lage ist solche hochwertigen Fassaden herzustellen, bereits ausreichend Erfahrung bei vergleichbaren Objekten gesammelt hat und die Angaben für die sichere Preisfindung ausreichend sind.

Ort		Datum			Stempel / Unterschrift

______________   	___________    	 	 ______________________

Hinweis:

Die rot geschriebenen Angaben sind weitere Beispiele oder Alternativen und können objektbezogen angepasst werden!