# Technische Vorbemerkungen

GLASSLINE(- BALARDO glasswall

Ganzglaswände, raumhohe Verglasung für die Ebene oder Treppe

Mit dem BALARDO glasswall der Firma GLASSLINE GmbH ist es möglich, absturzsichernde Verglasungen der Kategorie A und C3 nach DIN 18008-4 auszuführen.

Scheibenhöhen bis max. 4.500 mm und Scheibenbreiten bis 6.000 mm für den privaten und öffentlichen Bereich sowie für den Innen- und Außenbereich.

Durch umfangreiche dynamische Prüfungen (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis – AbP) sind sämtliche dynamische Nachweise erbracht.

(Eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) ist nicht erforderlich.)

BALARDO glasswall ist auch für den uneingeschränkten Einsatz in Sportstätten bzw. Sporthallen anwendbar (geprüfte Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3).

Die Neigung der Glasscheibe kann +/- 10° zur Vertikalen betragen.

BALARDO glasswall zeichnet sich dadurch aus, dass die Glasscheiben lediglich durch eine Klemmung im Grundprofil am Boden und an der Decke gehalten werden. Auf Bohrungen im Glas Kann gänzlich verzichtet werden. Das für die Bodenmontage hierfür entwickelte CLICK`N FIX-System und das 2-teilige Profil für die Deckenmontage ermöglicht zudem eine schnelle und zeitsparende Montage und Demontage der Glasscheiben unabhängig vom Fortschritt des Bauvorhabens.

Für die zum Einsatz kommenden Systemkomponenten und Gläser gelten die Spezifikationen wie folgt beschrieben:

- Allgemeine Hinweise

1.1	Angebots-/ Vertragsgrundlagen

Die nachfolgend aufgeführten Punkte sind in der aufgelisteten Reihenfolge gültig:

## Leistungsverzeichnis

- Allgemeine und technische Vorbemerkungen

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)

- VOB

- DIN-Normen und Richtlinien

- Stand der Technik

- Verglasungsrichtlinien der Glashersteller

- Merkblatt zur Glasreinigung

  - Art und Umfang der Leistung

Ausschreibungsgegenstand sind Metallbau- und Verglasungsarbeiten. Die auszuführenden

Leistungen beinhalten die Herstellung, Lieferung und Montage der in dem Leistungsverzeichnis

beschriebenen Konstruktion einschließlich Systembauteilen und Glas.

  - Glaswände, raumhohe Verglasung

Der Ausschreibung liegen die Qualitäts- und Konstruktionsmerkmale des

GLASSLINE(- BALARDO glasswall der Firma GLASSLINE GmbH zugrunde.

Das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (AbP) ist zu beachten.

  - Planungsunterlagen

Grundlage für das Angebot sind die dem LV beigefügten Pläne sowie das Leistungsverzeichnis.

Bei Unklarheiten sind diese vor Abgabe des Angebotes mit dem Aufraggeber oder dessen Vertreter zu klären. Detailzeichnungen, die dem Angebot beiliegen, sind verbindlich. Übersichts-pläne dienen zur Darstellung der Aufteilung, Lage von Einsatzelementen, sowie der Ermittlung der Maße, wenn diese aus der Leistungsbeschreibung nur bedingt oder gar nicht hervorgehen. Bei Unstimmigkeiten der Maße sind immer die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Mengen verbindlich. Bei den in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maßen handelt es sich um Richtmaße, die durch Ausarbeitung von Werkplänen durch den AN genauer ermittelt werden müssen.

  - Vollständigkeit und Ausführbarkeit

Der AN hat sich vor Abgabe eines Angebotes von den örtlichen Verhältnissen, soweit möglich, zu informieren. Nachforderungen, die auf mangelnde Informationen zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt. Der AN ist verpflichtet, das Leistungsverzeichnis auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den Verwendungszweck zu prüfen. Abweichungen, Ergänzungen oder sinnvolle Änderungen sind mit der entsprechenden Begründung in einem Nebenangebot einzureichen.

  - Werkplanung des AN

Im Auftragsfall sind vom AN umgehend Aufmaße sowie alle erforderlichen Konstruktions-zeichnungen (Detail-, Übersichts-, Positionspläne) zu erstellen und dem AG oder dessen Vertreter in 3-facher Ausfertigung vor Ausführung vorzulegen. Erst nach Freigabe durch den AG oder dessen Vertreter kann mit der Ausführung begonnen werden.

  - Statische Berechnungen des AN

Der AN muss spätestens mit der Vorlage der Konstruktionszeichnungen alle erforderlichen statischen Berechnungen ebenfalls in 3-facher Ausfertigung beifügen. Diese Leistungen sind ebenfalls in die Einheitspreise einzukalkulieren, wenn diese nicht als gesonderte Position ausgewiesen sind.

- Werkstoffe

2.1	Verankerungs-/ Verbindungs-/ Stahlteile

Nach dem Einbau nicht mehr zugängliche Verankerungs-/ Verbindungsteile sind aus Edelstahl auszuführen.

Alle anderen zugänglichen Stahlteile sind entsprechend gültiger Normen gegen Korrosion zu schützen, sofern sie nicht aus rostfreiem Edelstahl gefertigt sind. Direkter Kontakt unter-schiedlicher Metalle ist zu vermeiden, um Kontaktkorrosion auszuschließen.

  - Dichtstoffe

Konstruktionsfugen, Baukörperanschlüsse und sonstige Abdichtungen sind aus ozon-, witterungs- und alterungsbeständigen Materialien auszubilden. Auf Verträglichkeit aller Materialien untereinander ist zu achten.

Bei Dicht- und Bauanschlussfolien ist auf Qualität nach DIN 7893 bzw. der NAAMM-

Standardspezifikation zu achten. Vorzugsweise ist EPDM zu verwenden. Dichtstoffe müssen in

Beschaffenheit, Abmessung und Gestaltung den vorgesehenen Verwendungszweck erfüllen und ihre elastischen Eigenschaften dem vorkommenden Temperaturbereich genügen (DIN 18361 und 18540). Die Dimensionierung der Fugen hat unter Berücksichtigung der Dehn- und Komprimierfähigkeit des Dichtstoffes sowie der Dehnung und Schrumpfung des Bauelementes zu erfolgen.

Auf Verlangen des AG sind entsprechende Nachweise vorzulegen.

Die Anwendungs- und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind genauestens zu beachten.

  - Profile

Zur Anwendung kommen nur qualitativ hochwertige Profile aus Aluminium.

  - Glas

Es dürfen nur qualitativ hochwertige Gläser eingesetzt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Richtlinien und Vorschriften der Glashersteller berücksichtigt werden. Die Glasart muss dem unter Punkt 2 beschriebenen „Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis“ entsprechen.

- Baumontage

3.1	Gerüste

Die Gerüste werden vom AG gestellt, ansonsten werden Gerüste gesondert ausgeschrieben und

abgerechnet, wenn sie die Nebenleistungen nach DIN 18360, Absatz 4.1.1 (VOB) überschreiten.

3.2	Maße und Aufmaße

Der AN ist verpflichtet, ein Aufmaß am Rohbau zu erstellen. Er hat vor Fertigungsbeginn zu

prüfen, ob die Rohbauöffnungen nach den vereinbarten Details und den zulässigen Toleranzen

ausgeführt sind. Für Toleranzen gelten die DIN 18201, DIN 18202, Blatt 1 und 4, DIN 18203

Blatt 1. Eventuelle Änderungs- oder Zusatzmaßnahmen sind vor Fertigungsbeginn zu

vereinbaren.

Abweichend hiervon kann nach gesonderter Absprache mit dem Architekten die Fertigung nach

theoretischen Maßen erfolgen. In diesem Fall sind die Details mit ausreichender Aufnahme-

möglichkeit für Toleranzen zu konstruieren.

Die Montage der Verglasungsteile muss flucht- und lotrecht nach den bauseitig in jedem Geschoss angelegten Meterrissen und Achsen erfolgen. Die Einbauebene ist in der Werkplanung

festzulegen.

3.3	Befestigungsmittel

Alle für die Montage erforderlichen Befestigungs- und Hilfsmittel sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren. Die Dimensionierung der Anbindung (Auflagekräfte) zur Bemessung der Dübel

(Verschraubung), sind vom AN durchzuführen. Der AN hat die Größe, Lage und Einteilung

der Befestigungsmittel eigenverantwortlich zu ermitteln.

4.	Technische Beschreibung

Für die zum Einsatz kommenden BALARDO Systembauteile 4.1 und

Verglasung 4.2 gelten die Spezifikationen wie folgt beschrieben.

4.1	BALARDO Systembauteile mit „Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP)“

Bodenprofile für den Anschluss an den Baukörper von oben:

BALARDO core Top 1   (F-förmiges Systemprofil (B x H) 123 mm x 108 mm)

BALARDO core Top 2   (T-förmiges Systemprofil (B x H) 120 mm x 132 mm)

BALARDO core Top 3   (U-förmiges Systemprofil (B x H)   48 mm x 132 mm)

BALARDO core Top 4   (U-förmiges Systemprofil (B x H)   56 mm x 116 mm)

BALARDO core hd Top 1   (F-förmiges Systemprofil (B x H) 200 mm x 125 mm)

BALARDO core hd Top 2   (T-förmiges Systemprofil (B x H) 160 mm x 160 mm)

Bodenprofile für den Anschluss an den Baukörper seitlich:

BALARDO core Side 1   (U-förmiges Systemprofil (B x H) 56 mm x 116 mm)

BALARDO core Side 2   (U-förmiges Systemprofil (B x H) 50 mm x 200 mm)

BALARDO core hd Side 1   (U-förmiges Systemprofil (B x H) 73 mm x 130 mm)

BALARDO core - Profile für Glasstärke VSG 16 und VSG 20

BALARDO core hd - Profile für Glasstärke VSG 24

Deckenprofile für den Anschluss an den Baukörper von unten:

BALARDO Up 1   (U-förmiges Systemprofil (B x H) 48 mm x 140 mm)

Deckenprofile für den Anschluss an den Baukörper seitlich:

BALARDO Up 2   (U-förmiges Systemprofil (B x H) 48 mm x 140 mm)

Profillänge: 3.000 mm

Auf Wunsch „Zuschnitt und Sonderlängen bis 6.000 mm“ möglich.

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)

#### Oberfläche: E6EV1 eloxiert oder unbehandelt oder mit Standard RAL Pulverbeschichtung.

#### inkl. Montageset für VSG 16 / VSG 20 / VSG 24 bestehend aus:

Für die Bodenmontage CLICK`N FIX mit Klemmschuh EPDM, Klemmstab POM,

Innen- und Außendichtung EPDM, für die Deckenmontage mit Dichtungen.

Die evtl. notwendigen Abschlussbleche / Blenden / Anschlussprofile / Baukörperverkleidung

sowie Profilecken sind bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.

  - Verglasung mit „Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP)“

VSG			    16 od. 20 od. 24 mm

bestehend aus:

ESG  (oder ESG-H)	      	 2 x 8 od. 2 x 10 od. 2 x 12 mm

TVG

Float

mit 1.52 mm PVB-Folie (oder SGP-Folie)

Kantenbearbeitung nach DIN 1249-11 poliert

Zwischenfolien aus Polyvinylbutyral (PVB) müssen bei 23°C die folgenden mechanischen

Eigenschaften erfüllen:

- Reißfestigkeit:	> 20 N/ mm²

- Bruchdehnung:        > 250 %

Anstatt der PVB-Folie dürfen auch andere geregelte oder bauaufsichtlich zugelassene

Verbund- Materialien mit vergleichbaren oder besseren mechanischen Kennwerten und Eigenschaften wie z.B. Ionomer Verbundschichten (SGP), Ethylen-Vinylacetat (EVA), thermoplastisches Polyurethan (TPU) u. a. verwendet werden.

Verbundfolien dürfen je nach entsprechender Zulassung, harmonisierten Normen oder allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen eingefärbt oder bedruckt sein, wobei das gewählte Verfahren die mechanischen Eigenschaften des Glases nicht beeinträchtigen darf.

Mögliche Scheibenformate: Rechteckscheiben oder Modellscheiben

Die zu verwendende Glasart und Glasabmessungen sind dem

“Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis“ (AbP) zu entnehmen.

Glasbreiten:

Rechteckscheiben: 750 - 6.000 mm

Modellscheiben:     750 - 3.000 mm

Glashöhen:

≤ 3.500 mm:	VSG-ESG 2 x 8 mm

VSG-TVG 2 x 8 mm

≤ 4.500 mm:	VSG-ESG 2 x 10 mm		VSG-ESG 2 x 12 mm

VSG-TVG 2 x 10 mm		VSG-TVG 2 x 12 mm

VSG-Float 2 x 10 mm		VSG-Float 2 x 12 mm

  - Vertikaler Kantenschutz

Offen zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu schützen (siehe Leistungsverzeichnis).

  - Zusätzlicher konstruktiver Handlauf

Zusätzlicher konstruktiver Handlauf (siehe Leistungsverzeichnis).

.

- Pauschalierung

Die beschriebenen Leistungen sollen pauschaliert vergeben werden, aus diesem Grunde ist eine besonders sorgfältige Überprüfung der Maße erforderlich. Eine Abrechnung nach Aufmaß ist nicht vorgesehen.

Hinweis:

Die rot geschriebenen Angaben sind weitere Beispiele oder Alternativen und können objektbezogen angepasst werden!

Zusätzliche Vertragsbedingungen:

Die folgenden allgemeinen Richtlinien für die fachgerechte Verglasung der

Ganzglaswänden GLASSLINE(- BALARDO glasswall

Raumhohe Verglasung für die Ebene oder Treppe

sind unbedingt zu beachten!

- VOB Teil B, (DIN 1961)

- VOB Teil C, Verglasungsarbeiten, (DIN 18361)

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)

- Bauregelliste des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt, Berlin)

- DIN 18008-4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen

- Bauregeln und Nachweiserleichterungen der Bundesländer

- Merkblätter der Aluminium-Zentrale e.V.

- Merkblätter Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e.V.

- Technische Richtlinien des Instituts des Glaserhandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar (IGH)

- DIN 18545 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen

- DIN 18202, Teil 1 bis 5, Toleranzen im Hochbau