| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Verglasungsarbeiten |  |  |
| 1.1 |  |  | Verglasung Vordach |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Punktgehaltenes Ganzglasvordach Liefern und montieren von abgehängtem, punktgehaltenem Ganzglasvordach an bauseitig vorhandene Wand oder Unterkonstruktion. Ganzglasvordach CANOPY CLASSIC mit geprüfter Typenstatik und „Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung“ Zulassung-Nr. Z-70.3-139 Bestehend aus: 2 Abhängungsachsen mit je 2 Glasbefestigungspunkten (drehblank) 2 Wandkonsolen Typ a, b, c Zugstäbe System L = .....mm, mit dazugehörigen Ankern (drehblank) Scheibengröße Breite x Ausladung (in mm): max. 2.500 x 1.500 (mm) Systemglas VSG 20 im Aufbau: 2x 10 mm TVG 1,52 mm PVB-Folie Kanten poliert 4 Systembohrungen Glasdach Typ: CLASSIC-2-20 Hersteller: GLASSLINE GmbH Industriestr. 7-8, 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax: 06291-6259-11 Hinweis: Die rot geschriebenen Angaben sind veränderlich! | ............... | .................... |