| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Punkthalter: Zylindrischer Punkthalter (35, starr, mit aufgesetzter Haltescheibe (Aufnahme für Sonderschlüssel) mit integriertem Lagerungssystem (Langloch für 2D- Toleranzausgleich) und V4A-Zylinderschraube DIN 6912-M8 od. Holzschraube DIN96-Ø8 zur Befestigung an der Unterkonstruktion. Das Anziehmoment der Haltescheibe beträgt 8 Nm. Eigenschaft: Punkthalter kann nach der Glasmontage von vorne ausgerichtet werden. Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Elastomerauflager: EPDM Punkthalter mit gutachterlicher Stellungnahme Fabrikat/ Typ: GLASSLINE/ Punkthalter PH 609 GLASSLINE GmbH Industriestr. 7-8 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax : 06291-6259-11 | ............... | .................... |