| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Verglasungsarbeiten |  |  |
| 1.1 |  |  | Verglasung Vordach |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Vordach, 1-seitig linienförmig gelagert Liefern und montieren von 1-seitig linienförmig gehaltenem Ganzglasvordach an bauseitig vorhandene Wand oder Unterkonstruktion. Ganzglasvordach CANOPY CLOUD europaweit zugelassen mit European Technical Assessment (ETA) Nr. 15/0838 und AbZ-Z-70.3-239 mit geprüfter Typenstatik. Bestehend aus: Profiltyp 1 mit Blende zur Abdeckung der Befestigungselemente mögliche Oberflächen: - „Natur“ unbehandelt - Edelstahleffekt (E6/EV1) - pulverbeschichtet nach Wahl inkl. Klemmsystem und Seitenabdeckungen wahlweise mit LED-Beleuchtung Scheibengröße Breite x Ausladung (in mm): max. 5.690 x 1.100 (gemäß ETA max. 3.000 x 1.100) Systemglas VSG 16 im Aufbau: - 2x 8 mm TVG - 1,52 mm SGP-Folie - Kanten poliert Hersteller: GLASSLINE GmbH Industriestr. 7-8, 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax: 06291-6259-11 Hinweis: Die rot geschriebenen Angaben sind veränderlich! | ............... | .................... |