# Technische Vorbemerkungen

Mit dem GLASSLINE(-Aluminium-Stabgeländersystem BALUGA easy der GLASSLINE GmbH ist es möglich, absturzsichernde Stabgeländer auszuführen. Hiermit sind Geländerhöhen bis max. 1.300 mm und beliebige Breiten (Modulbreite bis 2.000 mm, mehrere Module beliebig koppelbar) im privaten/öffentlichen Bereich sowie im Innen- und Außenbereich zu realisieren.

Durch umfangreiche statisch geprüfte Berechnungen (Typenprüfbericht) sind sämtliche erforderliche Nachweise erbracht.

Das GLASSLINE(-Aluminium-Stabgeländersystem BALUGA easy zeichnet sich durch leichte Module aus, bei denen die vertikalen Geländerstäbe durch nicht sichtbare Schraubverbindungen zwischen dem Grund- und dem Handlaufprofil gehalten werden. Es sind keine Schweißverbindungen erforderlich, was eine schnelle und zeitsparende Montage und Demontage der Module unabhängig vom

Fortschritt des Bauvorhabens ermöglicht.

Für die zum Einsatz kommenden Systemkomponenten gelten die Spezifikationen wie folgt beschrieben:

- Allgemeine Hinweise

1.1	Angebots-/ Vertragsgrundlagen

Die nachfolgend aufgeführten Punkte sind in der aufgelisteten Reihenfolge gültig:

## Leistungsverzeichnis

- Allgemeine und technische Vorbemerkungen

- Typenprüfbericht

- Prüfbescheinigung über Stoßsicherheit

- VOB

- DIN-Normen und Richtlinien

- Stand der Technik

  - Art und Umfang der Leistung

Ausschreibungsgegenstand sind Metallbauarbeiten. Die auszuführenden

Leistungen beinhalten die Herstellung, Lieferung und Montage der in dem Leistungsverzeichnis

beschriebenen Konstruktion einschließlich Systembauteilen.

  - Stabgeländersystem

Der Ausschreibung liegen die Qualitäts- und Konstruktionsmerkmale des

GLASSLINE(-Aluminium-Stabgeländersystems BALUGA easy der

GLASSLINE GmbH zugrunde.

  - Planungsunterlagen AG

Grundlage für das Angebot sind die dem LV beigefügten Pläne sowie das Leistungsverzeichnis.

Bei Unklarheiten sind diese vor Abgabe des Angebotes mit dem Aufraggeber oder dessen Vertreter zu klären. Detailzeichnungen, die dem Angebot beiliegen, sind verbindlich. Übersichts-pläne dienen zur Darstellung der Aufteilung, Lage von Einsatzelementen, sowie der Ermittlung der Maße, wenn diese aus der Leistungsbeschreibung nur bedingt oder gar nicht hervorgehen. Bei Unstimmigkeiten der Maße sind immer die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Mengen verbindlich. Bei den in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maßen handelt es sich um Richtmaße, die durch Ausarbeitung von Werkplänen durch den AN genauer ermittelt werden müssen.

  - Vollständigkeit und Ausführbarkeit

Der AN hat sich vor Abgabe eines Angebotes von den örtlichen Verhältnissen, soweit möglich, zu informieren. Nachforderungen, die auf mangelnde Informationen zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt. Der AN ist verpflichtet, das Leistungsverzeichnis auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den Verwendungszweck zu prüfen. Abweichungen, Ergänzungen oder sinnvolle Änderungen sind mit der entsprechenden Begründung in einem Nebenangebot einzureichen.

  - Werkplanung des AN

Im Auftragsfall sind vom AN umgehend Aufmaße sowie alle erforderlichen Konstruktions-zeichnungen (Detail-, Übersichts-, Positionspläne) zu erstellen und dem AG oder dessen Vertreter in 3-facher Ausfertigung vor Ausführung vorzulegen. Erst nach Freigabe durch den AG oder dessen Vertreter kann mit der Ausführung begonnen werden.

  - Statische Berechnungen des AN

Der AN muss spätestens mit der Vorlage der Konstruktionszeichnungen alle erforderlichen statischen Berechnungen ebenfalls in 3-facher Ausfertigung beifügen. Diese Leistungen sind ebenfalls in die Einheitspreise einzukalkulieren, wenn diese nicht als gesonderte Position ausgewiesen sind.

###### Da dem GLASSLINE(-Aluminium-Stabgeländersystem BALUGA easy ein Typenprüfbericht zu Grunde liegt, ist bei Einhaltung der darin enthaltenen Voraussetzungen und Anwendungsgrenzen kein weiterer statischer Nachweis erforderlich. Bei abweichenden Geometrien oder Sonderanforderungen, für die es keine geprüfte Typenstatik gibt, sind Individualberechnungen vorzulegen. Die maßgebenden Modulgrößen sind eigenverantwortlich zu ermitteln und den Berechnungen zugrunde zu legen.

Die Anbindung der BALUGA easy-Profile an Betonunterkonstruktionen mit einer Mindestbetonfestigkeit von C25/30 mit fischer ULTRACUT FBS II US A4 10x120 65/55/35 SK A4 ist in der Typenstatik enthalten und braucht nicht weiter statisch nachgewiesen zu werden. Alternativ ist die Befestigung mit einer Edelstahlschraube M10 A4-70 auf einer bauseitigen metallischen Unterkonstruktion Bestandteil des Typenprüfberichtes und erfordert keinen zusätzlichen Nachweis.

Die statischen Nachweise der Unterkonstruktion, der Lastweiterleitung sowie der Nachweis einer vom Typenprüfbericht abweichenden Anschlussausführung sind vom AN zu erbringen.

  - Nachweis der Stoßsicherheit

Das GLASSLINE(-Aluminium-Stabgeländersystem BALUGA easy ist nach der ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“, Ausgabe Juni 1985, auf Stoßfestigkeit geprüft.

- Werkstoffe

2.1	Verankerungs-/ Verbindungs-/ Stahlteile

Nach dem Einbau nicht mehr zugängliche Verankerungs-/ Verbindungsteile sind aus Edelstahl auszuführen.

Alle anderen zugänglichen Stahlteile sind entsprechend gültiger Normen gegen Korrosion zu schützen, sofern sie nicht aus rostfreiem Edelstahl gefertigt sind. Direkter Kontakt unter-schiedlicher Metalle ist zu vermeiden, um Kontaktkorrosion auszuschließen.

  - Dichtstoffe

Konstruktionsfugen, Baukörperanschlüsse und sonstige Abdichtungen sind aus ozon-, witterungs- und alterungsbeständigen Materialien auszubilden. Auf Verträglichkeit aller Materialien untereinander ist zu achten.

Bei Dicht- und Bauanschlussfolien ist auf Qualität nach DIN 7893 bzw. der NAAMM-

Standardspezifikation zu achten. Vorzugsweise ist EPDM zu verwenden. Dichtstoffe müssen in

Beschaffenheit, Abmessung und Gestaltung den vorgesehenen Verwendungszweck erfüllen und ihre elastischen Eigenschaften dem vorkommenden Temperaturbereich genügen (DIN 18361 und 18540). Die Dimensionierung der Fugen hat unter Berücksichtigung der Dehn- und Komprimierfähigkeit des Dichtstoffes sowie der Dehnung und Schrumpfung des Bauelementes zu erfolgen. Auf Verlangen des AG sind entsprechende Nachweise vorzulegen.

Die Anwendungs- und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind genauestens zu beachten.

  - Profile

Zur Anwendung kommen nur qualitativ hochwertige Profile aus Aluminium.

- Baumontage

3.1	Gerüste

Die Gerüste werden vom AG gestellt, ansonsten werden Gerüste gesondert ausgeschrieben und

abgerechnet, wenn sie die Nebenleistungen nach DIN 18360, Absatz 4.1.1 (VOB) überschreiten.

3.2	Maße und Aufmaße

Der AN ist verpflichtet, ein Aufmaß am Rohbau zu erstellen. Er hat vor Fertigungsbeginn zu

prüfen, ob die Rohbauöffnungen nach den vereinbarten Details und den zulässigen Toleranzen

ausgeführt sind. Für Toleranzen gelten die DIN 18201, DIN 18202, Blatt 1 und 4, DIN 18203

Blatt 1. Eventuelle Änderungs- oder Zusatzmaßnahmen sind vor Fertigungsbeginn zu

vereinbaren.

Abweichend hiervon kann nach gesonderter Absprache mit dem Architekten die Fertigung nach

theoretischen Maßen erfolgen. In diesem Fall sind die Details mit ausreichender Aufnahmemöglichkeit für Toleranzen zu konstruieren.

Die Montage der Geländerteile muss flucht- und lotrecht nach den bauseitig in jedem Geschoss angelegten Meterrissen und Achsen erfolgen. Die Einbauebene ist in der Werkplanung

festzulegen.

3.3	Befestigungsmittel

Alle für die Montage erforderlichen Befestigungs- und Hilfsmittel sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren. Die Angaben über die Befestigungsmittel und die Ausführung der Befestigung sind dem Typenprüfbericht zu entnehmen. Für die Bemessung einer von der Typenprüfung abweichenden Befestigung dürfen die in der Typenprüfung angegebenen Auflagerkräfte ermittelt und angesetzt werden.

4.	Technische Beschreibung

Für die zum Einsatz kommenden BALUGA easy-Systembauteile gelten die Spezifikationen wie folgt beschrieben.

BALUGA easy-Systembauteile

Profile zur Bodenmontage

BALUGA easy Top 1

Die Montage des Grundprofils erfolgt von oben an den Baukörper oder eine bauseitige Unterkonstruktion.

Anwendung:	Außenbereich / Innenbereich

Holmlast 0,5 kN/m / 1,0 kN/m

Befestigungsprofil für den Baukörperanschluss:

I-förmiges Aluminium-Systemprofil mit den Abmessungen (b x h) 100 mm x 12 mm

Geländerstäbe:

Aluminium-Systemprofil mit den Abmessungen 48 mm x 12 mm, 	rechteckig od. abgerundet

Handlauf:

## Aluminium-Systemprofil rechteckig mit den Abmessungen (b x h) 50 mm x 12 mm od.

## Aluminium-Systemprofil halbrund mit den Abmessungen (b x h) 50 mm x 35 mm

Profile zur Seitenmontage

BALUGA easy Side 1

Die Montage des Grundprofils erfolgt seitlich an den Baukörper oder eine bauseitige Unterkonstruktion.

Anwendung:	Außenbereich / Innenbereich

Holmlast 0,5 kN/m / 1,0 kN/m

Befestigungsprofil (mit Blende) für den Baukörperanschluss:

L-förmiges Aluminium-Systemprofil mit den Schenkellängen 86 mm x 100 mm

Geländerstäbe:

Aluminium-Systemprofil mit den Abmessungen 48 mm x 12 mm, 	rechteckig od. abgerundet

Handlauf:

## Aluminium-Systemprofil rechteckig mit den Abmessungen (b x h) 50 mm x 12 mm od.

## Aluminium-Systemprofil halbrund mit den Abmessungen (b x h) 50 mm x 35 mm

Fabrikat/ Typen:

BALUGA easy Top 1 / Side 1 mit Typenprüfbericht

Profillänge: 2.000 mm, 	Zuschnitt und Sonderlängen auf Anfrage möglich

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)

#### Oberfläche: unbehandelt od. Standard-RAL-Pulverbeschichtung od.

#### Sonderfarben auf Anfrage

#### Zubehör: Abschlussdeckel für Grundprofil und Handlauf

- Pauschalierung

Die beschriebenen Leistungen sollen pauschaliert vergeben werden, aus diesem Grunde ist eine besonders sorgfältige Überprüfung der Maße erforderlich. Eine Abrechnung nach Aufmaß ist nicht vorgesehen.

Hinweis:

Die rot geschriebenen Angaben sind weitere Beispiele oder Alternativen und können objektbezogen angepasst werden!

Zusätzliche Vertragsbedingungen:

Die folgenden allgemeinen Richtlinien für die fachgerechte Verglasung des GLASSLINE(-Aluminium-Stabgeländersystems BALUGA easy sind unbedingt zu beachten!

- VOB Teil B, (DIN 1961)

- VOB Teil C, Verglasungsarbeiten, (DIN 18361)

- Typenprüfbericht

- Bauregelliste des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt, Berlin)

- Bauregeln und Nachweiserleichterungen der Bundesländer

- Merkblätter der Aluminium-Zentrale e.V.

- Merkblätter Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e.V.

- DIN 18202, Teil 1 bis 5, Toleranzen im Hochbau