| LV-Pos. | Menge | Menge | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Verglasungsarbeiten |  |  |
| 1.1 |  |  | Punktgehaltene Iso-Verglasung |  |  |
|  |  |  | Liefern und montieren des punktgehalten Glassline(-ISOsystem 68 auf bauseitig vorhandener Stahlunterkonstruktion. Dieses muss unter Beachtung der zusätzlichen Vertragsbedingungen und den folgenden technischen Anforderungen der Bauplanung und der Bauoberleitung erfolgen. Dabei ist bei Montage der Verglasung besonders darauf zu achten, dass ein einheitliches Fugenbild, ca. 10 mm breit, eingehalten wird. Dieses ist mit der Verfugungsfirma abzustimmen. (Verfugungsarbeiten nicht im Lieferumfang enthalten) Glassline(-ISOsystem 68 bestehend aus: - Sonnenschutz od. Wärmeschutz/ Isolierglas Glasart außen: ESG- H (od. VSG) ... mm Sonnenschutz od. Wärmeschutzbeschichtung SZR : ... mm Glasart innen: VSG (oder nur ESG-H) ... mm aus ESG-H (od. TVG) 2x .... mm 1.52 mm PVB-Folie Weitere Werte der Verglasung gemäß technischer Vorbemerkungen Punkt 1.1 Abmessungen und Bearbeitungen: Breite: ca. ...... mm x Höhe: ca. ...... mm mit 4 Systembohrungen Breite: ca. ...... mm x Höhe: ca. ...... mm mit 4 Systembohrungen 1 Stufe 75 mm an kurzer Kante Breite: ca. ...... mm x Höhe: ca. ...... mm mit 6 Systembohrungen Breite: ca. ...... mm x Höhe: ca. ...... mm mit 6 Systembohrungen Nach dem montieren und ausrichten der Glasscheibe müssen alle Zylinderscheiben (od.Muttern) aufgeschraubt und durch gesichert (z.B. verkleben) werden. |  |  |
| LV-Pos. | Menge | Menge | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
|  |  |  | ISO-Punkthalter: Zylindrischer Punkthalter (68, gelenkig, mit aufgesetzter Haltescheibe (Aufnahme für Sonderschlüssel) Auswahltext: Unterkonstruktion: Gewinde M12 oder M16 mit einer Mutte bzw. mit zwei Muttern mit Hutmutter bzw. mit Glassline-Zylinderscheibe Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Elastomer: Farbe schwarz Punkthalter PH791 mit „Europäischer technischer Zulassung“, mit „Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung“ Z-70.2-99 und geprüfter Typenstatik Punkthalter PH68G mit „Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung“ Z-70.3-139 und geprüfter Typenstatik Punkthalter PH68G gem. DIN 18008-3 „Punktförmig gelagerte Verglasung“ Hinweis: Punkthalter mit gutachterlicher Stellungnahme; 10 Jahren Wartungsfreiheit; Nachweis der Dauergebrauchstauglichkeit Fabrikat/ Typ: Glassline/ Punkthalter PH791 bzw. PH68G Weitere Angaben zu den Punkthalter gemäß technischer Vorbemerkungen Punkt 2.1 - Spider: Die Spider werden durch Verschraubung an der bauseitig vorhandene Unterkonstruktion angebracht. Die hierfür notwendigen VA-Normteile sind ebenso wie die Schraubensicherung in den Einheitspreis einzukalkulieren. 4-Arm-Spider: Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Fabrikat/ Typ: Glassline/ DS4 gedrehter Spider 3-Arm-Spider: Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Fabrikat/ Typ: Glassline/ DS3 gedrehter Spider 2-Arm-Spider: Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Fabrikat/ Typ: Glassline/ DS2 gedrehter Spider |  |  |
| LV-Pos. | Menge in m² | Menge in m² | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
|  |  |  | 2-Arm-Spider 90° Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Fabrikat/ Typ: Glassline/ DS2-90° gedrehter Spider 1-Arm-Spider 90° Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Fabrikat/ Typ: Glassline/ DS1 gedrehter Spider Weitere Angaben zu den Spidern gemäß technischer Vorbemerkungen Punkt 4 Angebotenes System: Glassline(-ISOsystem 68G od. gleichw. | ................. | ................. |
| 2 2.1 2.2 | 1 1 |  | Glasstatik Beantragung „Zustimmung im Einzelfall“ Erstellen von statischen Berechnungen für abweichende Geometrien oder Sonderanforderungen für die es keine typenstatische Berechnungen gibt . Die Berechnungen müssen auf Basis der FEM-Methode erfolgen. Hierzu enthält die Zulassung der Firma Glassline alle notwendigen Kalibrierungsdaten der Punkthalter. Die maßgebenden Scheiben sind eigenverantwortlich zu ermitteln und den Berechnungen zugrunde zu legen. Antrag auf „Zustimmung im Einzelfall“ Hinweis: Die rot geschriebenen Angaben sind Beispiele und müssen objektbezogen angepasst werden! Es sind auch flächenbündige Halter möglich! | ................. ................. | ................. ................. |
|  |  |  | Summe |  |  |

Nettosumme 		--------- €

19 % Mehrwertsteuer 		   --------- €

Bruttosumme 		--------- €

Der Anbieter versichert mit seiner rechtsgültigen Unterschrift, dass er in der Lage ist solche hochwertigen Fassaden herzustellen, bereits ausreichend Erfahrung bei vergleichbaren Objekten gesammelt hat und die Angaben für die sichere Preisfindung ausreichend sind.

Ort		Datum			Stempel / Unterschrift

______________   	___________    	 	 ______________________