# Technische Vorbemerkungen

Mit den Glassline(-Punkthaltersysteme der Glassline GmbH ist es ermöglich, Monoverglasungen aber auch Isolierglas durch speziell entwickelte Beschläge an einer Unterkonstruktion zu befestigen.

Die Glassline(-Punkthaltersysteme zeichnen sich durch mechanische, punktförmige Halterungen der Scheiben aus.

Lieferung:

Die Glassline(-Punkthaltersysteme bestehen aus den Glaselementen, und den dazu gehörenden geprüften Spezialbeschlägen.

Für die zum Einsatz kommenden Gläser und Punkthalter gelten die Spezifikationen wie folgt beschrieben.

- Verglasung

VSG 		mind. 12 mm (od. 16, 20, 24)

bestehend aus:

TVG  		 2x 6 mm (od. 2x 8, 2x 10, 2x 12)

mit 1.52 mm PVB-Folie

Kantenbearbeitung nach DIN 1249-11 poliert

Zwischenfolien aus Polyvinyl (PVB) müssen bei 23°C die folgenden mechanischen

Eigenschaften erfüllen: (Prüfung nach EN ISO 527-3: 1995-10, Prüfgeschwindigkeit 50 mm/min)			- Reißfestigkeit:	> 20 N/ mm²

- Bruchdehnung:	> 250 %

- Punkthalter

## z.B. Zylindrischer Punkthalter (68, gelenkig, mit aufgesetzter Haltescheibe

## (Aufnahmebohrungen für Sonderschlüssel)

Fabrikat/ Typ:

Glassline/ Punkthalter z.B.PH 800, PH791, PH 793

Edelst. Werkstoffnr. 1.4404

#### Oberfläche: drehblank

## Elastomerauflager: EPDM  E-Modul 17,5 N/ mm²

## Glashülse: POM  E-Modul 2.650 N/ mm

Das Anziehmoment der Haltescheibe beträgt 8 N/mm²

**** Werte sind auf verlagen durch Materialprüfungen zu belegen.

Weiter Merkmale:

-	gutachterliche Stellungnahme einer unabhängige Prüfanstalt

- 10 Jahre Wartungsfreiheit

- Glasbohrungen werden nicht ausgegossen

- keine zwängungsarme Lagerung in der Unterkonstruktion erforderlich

## mit „Europäischer technischer Zulassung“ ETA-08/0284

## mit „Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung“ Z-70.2-99 (Tellerhalter)

## mit „Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung“ Z-70.2-185 (Überkopfverglasung)

## mit geprüfter Typenstatik

Hinweis:

Die rot geschriebenen Angaben sind Beispiele und müssen objektbezogen angepasst werden!

Zusätzliche Vertragsbedingungen:

Die folgenden allgemeinen Richtlinien für die fachgerechte Verglasung der Glassline(- Punkthaltersysteme sind unbedingt zu beachten!

- VOB Teil B, (DIN 1961)

- VOB Teil C, Verglasungsarbeiten, (DIN 18361)

- Technische Richtlinien des Instituts des Glashandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar (IGH)

- DIN 18545 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen

- DIN 18202, Teil 1 bis 5, Toleranzen im Hochbau

- Verwendbarkeitsnachweis der Glashalter

- Bauregelliste des Deutschen Instituts für Bautechnik  (DIBt, Berlin)

- Bauregeln und Nachweiserleichterungen der Bundesländer

Teilvorgespanntes Glas (TVG) muss über eine "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" verfügen.

Die eingesetzten Punkthalter müssen über eine gutachterliche Stellungnahme, einer unabhängigen Prüfanstalt, verfügen.