| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Verglasungsarbeiten |  |  |
| 1.1 |  |  | Verglasung Vordach |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Punktgehaltenes Ganzglasvordach Liefern und montieren von schwertgestütztem, punktgehaltenem Ganzglasvordach an bauseitig vorhandene Wand oder Unterkonstruktion. Ganzglasvordach CANOPY BLADE B2 Schwert und Glas statisch berechnet sowie „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ Zulassung-Nr. Z-70.3-139 für die Punkthalter Bestehend aus: 2 bzw. 3 Stahlschwertern inkl. Wandkonsolen, mögliche Oberflächen: - Edelstahl 1.4301 (geschliffen) - verzinkt - verzinkt + beschichtet RAL 9010 - verzinkt + beschichtet RAL 7016 sowie je Schwert 2 Punkthaltern Edelstahl 1.4401 (drehblank) 2 Schwerter: Scheibengröße Breite x Ausladung (in mm): 1.800 x 1.200 (mm) oder 2.000 x 1.200 (mm) 3 Schwerter: Scheibengröße Breite x Ausladung (in mm): 2.600 x 1.200 (mm) oder 2.800 x 1.200 (mm) Systemglas VSG 16 im Aufbau: 2x 8 mm TVG 1,52 mm PVB-Folie Kanten poliert 4 Systembohrungen mit 2 Schwertern ebenfalls möglich: Scheibengröße Breite x Ausladung (in mm): 2.300 x 1.200 (mm), jedoch mit Systemglas VSG 20 im Aufbau: 2x 10 mm TVG 1,52 mm PVB-Folie Kanten poliert 4 Systembohrungen Glasdach Typ: BLADE B2 Hersteller: GLASSLINE GmbH Industriestr. 7-8, 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax: 06291-6259-11 | ............... | .................... |