| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Verglasungsarbeiten |  |  |
| 1.1 |  |  | Verglasung Vordach |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Punktgehaltenes Ganzglasvordach Liefern und montieren von abgehängtem, punktgehaltenem Ganzglasvordach an bauseitig vorhandene Wand oder Unterkonstruktion. Ganzglasvordach CANOPY CLASSIC C2 mit geprüfter Typenstatik und „Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung“ Zulassung-Nr. Z-70.3-139 Bestehend aus: 2 Abhängungsachsen mit je 2 Glasbefestigungspunkten (drehblank) 2 Wandkonsolen Typ A oder B 1 Zugstab mit Systemlänge L L = 1113 mm (Ausladung 1000 mm) L = 1253 mm (Ausladung 1200 mm) mit dazugehörigen Ankern (drehblank) Scheibengröße Breite x Ausladung (in mm): 1.600 x 1.000 (mm) oder 2.000 x 1.000 (mm) oder 1.800 x 1.200 (mm) oder 2.000 x 1.200 (mm) Systemglas VSG 16 im Aufbau: 2x 8 mm TVG 1,52 mm PVB-Folie Kanten poliert 4 Systembohrungen ebenfalls möglich: Scheibengröße Breite x Ausladung (in mm): 2.300 x 1.200 (mm), jedoch mit Systemglas VSG 20 im Aufbau: 2x 10 mm TVG 1,52 mm PVB-Folie Kanten poliert 4 Systembohrungen Glasdach Typ: CLASSIC C2 Hersteller: GLASSLINE GmbH Industriestr. 7-8, 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax: 06291-6259-11 Hinweis: Die rot geschriebenen Angaben sind veränderlich! | ............... | .................... |