# Technische Vorbemerkungen

Mit dem GLASSLINE(-Ganzglasgeländersystem zur kontrollierten Balkonentwässerung BALARDO aqua control der GLASSLINE GmbH ist es möglich, absturzsichernde Verglasungen nach DIN 18008-4 auszuführen und darüber hinaus ermöglicht BALARDO aqua control mit insgesamt 9 Systemen einen Toleranzausgleich für unterschiedliche Fußbodenaufbauten bis 250 mm.

Scheibenhöhen bis max. 1.200 mm und Scheibenbreiten von 500 bis 6.000 mm im privaten/ öffentlichen Außenbereich können realisiert werden.

Die Dichtigkeit des Ganzglasgeländersystems zur kontrollierten Balkonentwässerung BALARDO aqua control wurde vom ift (Institut für Fenstertechnik) in Rosenheim geprüft.  Die Wasserführung ist jederzeit zugänglich.

BALARDO aqua control ermöglicht mit seinen unterschiedlichen Befestigungselementen und Anwendungsmöglichkeiten eine mehrdimensionale und exakt justierbare Verstellbarkeit an der Unterkonstruktion und in der Glasebene. Die Positionierung wird über das Zusammenwirken aus geriffelten Bauteilen und Langlochverschraubungen, kraftschlüssig und jederzeit korrigierbar, fixiert.

Durch die integrierte stufenlose Verstellbarkeit des Glasmontagesets CLEVERFIX lassen sich die Scheiben beim BALARDO aqua control lotrecht einstellen. Stufenlose Verstellbarkeit

bis 30 mm (+/- 15 mm) bei einer Scheibenhöhe von 1.000 mm.

Durch umfangreiche dynamische Prüfungen (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis – AbP) und statisch geprüfte Berechnungen (Typenprüfbericht) sind sämtliche Nachweise erbracht.

Maximale Holmlast 1,0 kN/m. Eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) ist nicht erforderlich.

Die GLASSLINE GmbH fertigt das System auftrags- und objektbezogen auf Fertigmaß.

NEU: BALARDO firstglass

Transparenter Glaskantenschutz (auflaminierte glasklare Kante) geprüft nach DIN 18008-4 für

VSG 16 und VSG 20. Mit BALARDO aqua control kann eine Scheibenhöhe von 1.200 mm und Scheibenbreite von 500 bis 6.000 mm realisiert werden. Eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) ist nicht erforderlich.

- Allgemeine Hinweise

1.1	Angebots-/ Vertragsgrundlagen

Die nachfolgend aufgeführten Punkte sind in der aufgelisteten Reihenfolge gültig:

## Leistungsverzeichnis

- Allgemeine und technische Vorbemerkungen

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)

- Typenprüfbericht

- VOB

- DIN-Normen und Richtlinien

- Stand der Technik

- Verglasungsrichtlinien der Glashersteller

- Merkblatt zur Glasreinigung

  - Art und Umfang der Leistung

Ausschreibungsgegenstand sind Metallbau- und Verglasungsarbeiten. Die auszuführenden

Leistungen beinhalten die Herstellung, Lieferung und Montage der in dem Leistungsverzeichnis

beschriebenen Konstruktion, einschließlich Systembauteilen und Glas.

  - Ganzglasgeländersystem mit kontrollierter Balkonentwässerung

Der Ausschreibung liegen die Qualitäts- und Konstruktionsmerkmale des

GLASSLINE(-Ganzglasgeländersystems BALARDO aqua control der GLASSLINE GmbH

zugrunde. Das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (AbP) ist zu beachten.

  - Planungsunterlagen AG

Grundlage für das Angebot sind die dem LV beigefügten Pläne sowie das Leistungsverzeichnis.

Bei Unklarheiten sind diese vor Abgabe des Angebotes mit dem Aufraggeber oder dessen Vertreter zu klären. Detailzeichnungen, die dem Angebot beiliegen, sind verbindlich. Übersichts-pläne dienen zur Darstellung der Aufteilung, Lage von Einsatzelementen sowie der Ermittlung der Maße, wenn diese aus der Leistungsbeschreibung nur bedingt oder gar nicht hervorgehen. Bei Unstimmigkeiten der Maße sind immer die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Mengen verbindlich. Bei den in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maßen handelt es sich um Richtmaße, die durch Ausarbeitung von Werkplänen durch den AN genauer ermittelt werden müssen.

  - Vollständigkeit und Ausführbarkeit

Der AN hat sich vor Abgabe eines Angebotes über die örtlichen Verhältnisse, soweit möglich, zu informieren. Nachforderungen, die auf mangelnde Informationen zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt. Der AN ist verpflichtet, das Leistungsverzeichnis auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den Verwendungszweck zu prüfen. Abweichungen, Ergänzungen oder sinnvolle Änderungen sind mit der entsprechenden Begründung in einem Nebenangebot einzureichen.

  - Werkplanung des AN

Im Auftragsfall sind vom AN umgehend Aufmaße sowie alle erforderlichen Konstruktions-zeichnungen (Detail-, Übersichts-, Positionspläne) zu erstellen und vor Ausführung dem AG oder dessen Vertreter in 3-facher Ausfertigung vorzulegen. Erst nach Freigabe durch den AG oder dessen Vertreter kann mit der Ausführung begonnen werden.

  - Statische Berechnungen des AN

Der AN muss ebenso spätestens mit der Vorlage der Konstruktionszeichnungen alle erforderlichen statischen Berechnungen in 3-facher Ausfertigung beifügen. Diese Leistungen sind ebenfalls in die Einheitspreise einzukalkulieren, wenn diese nicht als gesonderte Position ausgewiesen sind.

Da dem GLASSLINE(-Ganzglasgeländersystem BALARDO aqua control  die Typenprüfberichte zu Grunde liegen, sind die statischen Nachweise für die darin enthaltenen Glasarten und Glasabmessungen sowie das Grundprofil mit den 9 unterschiedlichen Befestigungssystemen und Dübeln erbracht. Es ist kein weiterer statischer Nachweis erforderlich.

Die maßgebenden Scheiben sowie maßgebenden örtlichen Einwirkungen aus Wind gem. DIN EN 1991–1-4 und horizontale Last (Holmlast) gem. DIN EN 1991-1-1 sind daher seitens AN eigenverantwortlich zu ermitteln und mit den Typenprüfbericht abzugleichen.

###### Bei abweichenden Geometrien oder Sonderanforderungen, für die es keine geprüfte Typenstatik gibt, sind Individualberechnungen vorzulegen. Die maßgebenden Scheiben sind eigenverantwortlich zu ermitteln und den Berechnungen zugrunde zu legen.

- Werkstoffe

2.1	Verankerungs-/ Verbindungs-/ Stahlteile

Nach dem Einbau nicht mehr zugängliche Verankerungs-/ Verbindungsteile sind aus Edelstahl auszuführen.

Alle anderen zugänglichen Stahlteile sind entsprechend gültiger Normen gegen Korrosion zu schützen, sofern sie nicht aus rostfreiem Edelstahl gefertigt sind.

Direkter Kontakt unterschiedlicher Metalle ist zu vermeiden, um Kontaktkorrosion auszuschließen.

  - Dichtstoffe

Konstruktionsfugen, Baukörperanschlüsse und sonstige Abdichtungen sind aus ozon-, witterungs- und alterungsbeständigen Materialien auszubilden. Auf die Verträglichkeit aller Materialien untereinander ist zu achten.

Die Profilstöße werden mittels PE-Stoßformteilen in Verbindung mit einer UV-beständigen, dauerelastischen Abdichtung abgedichtet. Die Dichtigkeit der Abflussstutzen wird durch EPDM-Dichtmanschetten sowie mechanischen Anpressdruck hergestellt. Die Abschlussdeckel werden ebenfalls mit UV-beständigem und dauerelastischem Dichtstoff sowie mit einer zusätzlichen mechanischen Sicherung (Verschraubung) abgedichtet.

***Für die geprüfte Dichtigkeit sind Sika-Haftreiniger und Sikaflex Pro-3 oder nachweisbar gleichwertig zu verwenden.

Bei den Dicht- und Bauanschlussfolien ist auf Qualität nach DIN 7893 bzw. der NAAMM-

Standardspezifikation zu achten. Vorzugsweise ist EPDM zu verwenden.

Die Dichtstoffe müssen in Beschaffenheit, Abmessung und Gestaltung den vorgesehenen Verwendungszweck erfüllen und ihre elastischen Eigenschaften dem vorkommenden Temperaturbereich genügen (DIN 18361 und 18540). Die Dimensionierung der Fugen hat unter Berücksichtigung der Dehn- und Komprimierfähigkeit des Dichtstoffes sowie der Dehnung und Schrumpfung des Bauelementes zu erfolgen.

Auf Verlangen des AG sind entsprechende Nachweise vorzulegen.

Die Anwendungs- und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind genauestens zu beachten.

  - Profile

Zur Anwendung kommen nur qualitativ hochwertige Profile aus Aluminium.

  - Glas

Es dürfen nur qualitativ hochwertige Gläser eingesetzt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Richtlinien und Vorschriften der Glashersteller berücksichtigt werden. Die Glasart muss dem unter Punkt 1.3 beschriebenen „Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis“ entsprechen.

Sollte keine geprüfte Typenstatik für die Gläser vorliegen, so ist eine prüffähige statische Berechnung für die maßgebenden Glaspositionen zu erstellen und dem AG oder dessen Vertreter in 3-facher Ausfertigung zu übergeben. Die Prüfung erfolgt, im Auftrag des AG, durch den für das Bauvorhaben bestimmten Prüfingenieur.

- Baumontage

3.1	Gerüste

Die Gerüste werden vom AG gestellt, ansonsten werden Gerüste gesondert ausgeschrieben und

abgerechnet, wenn sie die Nebenleistungen nach DIN 18360, Absatz 4.1.1 (VOB) überschreiten.

3.2	Maße und Aufmaße

Der AN ist verpflichtet, ein Aufmaß am Rohbau zu erstellen. Er hat vor Fertigungsbeginn zu

prüfen, ob die Rohbaumaße nach den vereinbarten Details und den zulässigen Toleranzen

ausgeführt sind. Für die Toleranzen gelten DIN 18201, DIN 18202, Blatt 1 und 4 und DIN 18203,

Blatt 1. Eventuelle Änderungs- oder Zusatzmaßnahmen sind vor Fertigungsbeginn zu

vereinbaren.

3.3	Befestigungsmittel

Alle für die Montage erforderlichen Befestigungs- und Hilfsmittel sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren. Die Dimensionierung der Anbindung (Auflagerkräfte) zur Bemessung der Dübel

(Verschraubung) sind dem Typenprüfbericht zu entnehmen. Der AN hat die Größe, Lage und

Einteilung der Befestigungsmittel eigenverantwortlich zu ermitteln mit Hilfe des

Planungshandbuchs der GLASSLINE GmbH.

4.	Technische Beschreibung

Für die zum Einsatz kommenden Gläser und BALARDO aqua control Systembauteile gelten die Spezifikationen wie folgt beschrieben:

4.1	Systembeschreibung

Systemprofil

aus hochwertigem Aluminium mit integrierter Entwässerungsrinne

Abmessung: 	156 mm x 158 mm

Lieferlänge:		max. 7.500 mm ohne Profilstoß

Gewicht:		12,4 kg/m

Material:		Aluminium EN-AW 6063 T66

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

90° - Außenecke

aus hochwertigem Aluminium mit integrierter Entwässerungsrinne

Lieferlänge:		350 mm x 350 mm bzw. 800mm x 800 mm

Gewicht:		6,8 kg bzw. 17,7 kg

Material:		Aluminium EN-AW 6063 T66

Bearbeitung:	geschweißt mit dichtigkeitsgeprüfter Schweißnaht

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

*** 	Individuelle Außenecken, sind im Vorfeld mit der GLASSLINE GmbH auf technische Machbarkeit abzustimmen.

90° - Innenecke

aus hochwertigem Aluminium mit integrierter Entwässerungsrinne

Lieferlänge:		350 mm x 350 mm bzw. 800mm x 800 mm

Gewicht:		6,8 kg bzw. 17,7 kg

Material:		Aluminium EN-AW 6063 T66

Bearbeitung:	geschweißt mit dichtigkeitsgeprüfter Schweißnaht

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

*** 	Individuelle Innenecken, sind im Vorfeld mit der GLASSLINE GmbH auf technische Machbarkeit abzustimmen.

Laubfang

aus hochwertigem Edelstahl (herausnehmbar)

Abmessung: 	53 mm x 25 mm

Lieferlänge:		max. 2.000 mm

Gewicht:		0,5 kg/m

Material:		Edelstahl 1.4301

Bearbeitung:	gestanzt, gekantet

Oberfläche:		Längsschliff, (K240)

4.2	Verblendungen

Innenblende BLI-1

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	79 mm x 10 mm

Lieferlänge:		max. 3.000 mm

Gewicht:		0,51 kg/m

Material:		Aluminium EN-AW 6063 T66

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Anschlussprofil BLI-2 an Innenblende BLI-1 für bauseitige Abdeckung

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	27 mm x 13 mm

Lieferlänge:		max. 3.000 mm

Gewicht:		0,19 kg/m

Material:		Aluminium EN-AW 6063 T66

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Außenblende BLA-1

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	155 mm x 29 mm

Lieferlänge:		max. 6.000 mm

Gewicht:		1,22 kg/m

Material:		Aluminium EN-AW 6063 T66

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Außenblende BLA-2

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	247 mm x 161 mm

Lieferlänge:		max. 6.000 mm

Gewicht:		4,34 kg/m

Material:		Aluminium EN-AW 6063 T66

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Außenblende BLA-3

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	250 mm x 60 mm

Lieferlänge:		max. 6.000 mm

Gewicht:		3,47 kg/m

Material:		Aluminium EN-AW 6063 T66

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Untersichtsblende zu BLA-3

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	130 mm

Lieferlänge:		max. 6.000 mm

Gewicht:		0,9 kg/m

Material:		Aluminium EN-AW 6063 T66

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

4.3	Abschlussdeckel

Abschlussdeckel AD-1, AD-1O und AD-1G

aus hochwertigem Aluminium

Dicke:		4 mm

Material:		Aluminium

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Abschlussdeckel AD-2, AD-2O und AD-2G

aus hochwertigem Aluminium

Dicke:		4 mm

Material:		Aluminium

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Abschlussdeckel AD-3, AD-3O und AD-3G

aus hochwertigem Aluminium

Dicke:		4 mm

Material:		Aluminium

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

4.4	Abflussstutzen

System-Abflussstutzen (gerade)

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	Rohr Ø 50 mm x 2 mm

Anschraubflansch 80 mm x 70 mm x 5 mm

Länge:		69 mm

Material:		Aluminium EN-AW 6061

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

System-Abflussstutzen (90° Winkel)

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	Rohr Ø 50 mm x 2 mm, Schenkellängen 100 mm x 90 mm

Anschraubflansch 140 mm x 70 mm x 5 mm

Länge:		90 mm

Material:		Aluminium EN-AW 6061

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Not-Abflussstutzen

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	Rohr Ø 42 mm x 1 mm

Auf die System-Abflussstutzen gesteckt und zusammen

in das Grundprofil eingeführt und verschraubt.

Länge:		35 mm

Material:		Aluminium EN-AW 6061

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

4.5	Befestigungselemente

Befestigungselement B1

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	160 mm x 12/23 mm

Länge:		max. 3.000 mm

Gewicht:		5,24 kg/m

Material:		Aluminium EN-AW 6082 T6

Bearbeitung:	Langlöcher 30 mm x 13 mm und Bohrungen Ø 11 mm

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Befestigungselement B2 (Winkelprofil)

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	180 mm x 75 mm x 17 mm

Länge:		180 mm

Gewicht:		1,87 kg

Material:		Aluminium EN-AW 6082 T6

Bearbeitung:	Langlöcher 30 mm x 13 mm

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Befestigungselement B3 (Winkelprofil)

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	120 mm x 75 mm x 12 mm

Länge:		180  mm

Gewicht:		0,98 kg

Material:		Aluminium EN-AW 6063 T66

Bearbeitung:	Langlöcher 30 mm x 13 mm und Bohrungen Ø 11 mm

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Befestigungselement B4 (Winkelprofil)

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	120 mm x 120 mm x 9/21 mm

Länge:		max. 3.000 mm

Gewicht:		5,87 kg/m

Material:		Aluminium EN-AW 6063 T66

Bearbeitung:	Langlöcher 30 mm x 13 mm und Bohrungen Ø 11 mm

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Befestigungselement B5

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	73 mm x 9/21 mm

Länge:		max. 3.000 mm

Gewicht:		2,25 kg/m

Material:		Aluminium EN-AW 6063 T66

Bearbeitung:	Bohrungen Ø 11 mm

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Befestigungselement B6 (Winkelprofil mit Aussteifung)

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	220 mm x 190 mm x 17 mm

Länge:		180 mm

Gewicht:		3,04 kg

Material:		Aluminium EN-AW 6082 T6

Bearbeitung:	Langlöcher 30 mm x 13 mm

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Befestigungselement B7 (Winkelprofil mit Aussteifung)

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	190 mm x 220 mm x 17 mm

Länge:		180 mm

Gewicht:		3,04 kg

Material:		Aluminium EN-AW 6082 T6

Bearbeitung:	Langlöcher 30 mm x 13 mm

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Befestigungselement B8 (Winkelprofil)

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	180 mm x 110 mm x 17 mm

Länge:		180 mm

Gewicht:		2,15 kg

Material:		Aluminium EN-AW 6082 T6

Bearbeitung:	Langlöcher 30 mm x 13 mm

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Befestigungselement B9 (Winkelprofil mit Aussteifung)

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	180 mm x 150 mm x 17 mm

Länge:		180 mm

Gewicht:		2,30 kg

Material:		Aluminium EN-AW 6082 T6

Bearbeitung:	Langlöcher 30 mm x 13 mm

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

Befestigungselement B10 (Winkelprofil)

aus hochwertigem Aluminium

Abmessung: 	200 mm x 120 x 12/15 mm

Länge:		max. 3.000 mm

Gewicht:		11,38 kg/m

Material:		Aluminium EN-AW 6063 T66

Bearbeitung:	Bohrung Ø 11 mm

Oberfläche:		E6EV1, Schichtdicke 20-25 μm

4.6	BALARDO aqua control

mit 9 Systemen für unterschiedliche Fußbodenaufbauten bis 250 mm

System für Seitenmontage am Balkon

System 1

Grundprofil (+ optional 90°- Außen- und Innenecke) / Laubfang

Besteht aus Befestigungselement B1

Blendensysteme / Abschlussstutzen / Abschlussdeckel

Mit Entwässerung seitlich durch den Abschlussdeckel:

Blenden BLA-1 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-1, AD-1O, AD-1G

Mit Entwässerung nach unten mit seitlicher Abführung:

Blenden BLA-3 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-3, AD-3O, AD-3G

Abschlussstutzen 90° Winkel

Mit Entwässerung nach unten:

Blenden BLA-2 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-2, AD-2O, AD-2G

Abschlussstutzen gerade

Systeme zur Boden-/ Seitenmontage am Balkon

System 2	(Fußbodenaufbau von 80 – 100 mm)

Grundprofil (+ optional 90°- Außen- und Innenecke) / Laubfang

Besteht aus Befestigungselementen B3 und B1

Blendensysteme / Abschlussstutzen / Abschlussdeckel

Mit Entwässerung seitlich durch den Abschlussdeckel:

Blenden BLA-1 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-1, AD-1O, AD-1G

Mit Entwässerung nach unten mit seitlicher Abführung:

Blenden BLA-3 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-3, AD-3O, AD-3G

Abschlussstutzen 90° Winkel

Mit Entwässerung nach unten:

Blenden BLA-2 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-2, AD-2O, AD-2G

Abschlussstutzen gerade

System 3 A

Grundprofil (+ optional 90°- Außen- und Innenecke) / Laubfang

Besteht aus Befestigungselement B4

Blendensysteme / Abschlussstutzen / Abschlussdeckel

Mit Entwässerung seitlich durch den Abschlussdeckel:

Blenden BLA-1 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-1, AD-1O, AD-1G

Mit Entwässerung nach unten mit seitlicher Abführung:

Blenden BLA-3 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-3, AD-3O, AD-3G

Abschlussstutzen 90° Winkel

Mit Entwässerung nach unten:

Blenden BLA-2 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-2, AD-2O, AD-2G

Abschlussstutzen gerade

System 3 B

Grundprofil (+ optional 90°- Außen- und Innenecke) / Laubfang

Besteht aus Befestigungselement B10

Blendensysteme / Abschlussstutzen / Abschlussdeckel

Mit Entwässerung seitlich durch den Abschlussdeckel:

Blenden BLA-1 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-1, AD-1O, AD-1G

Mit Entwässerung nach unten mit seitlicher Abführung:

Blenden BLA-3 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-3, AD-3O, AD-3G

Abschlussstutzen 90° Winkel

Mit Entwässerung nach unten:

Blenden BLA-2 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-2, AD-2O, AD-2G

Abschlussstutzen gerade

Systeme für Bodenmontage am Balkon

System 4	(Fußbodenaufbau von 80 – 100 mm)

Grundprofil (+ optional 90°- Außen- und Innenecke) / Laubfang

Besteht aus Befestigungselementen B2 und B5

Blendensysteme / Abschlussstutzen / Abschlussdeckel

Mit Entwässerung seitlich durch den Abschlussdeckel:

Blenden BLA-1 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-1, AD-1O, AD-1G

Mit Entwässerung nach unten mit seitlicher Abführung:

Blenden BLA-3 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-3, AD-3O, AD-3G

Abschlussstutzen 90° Winkel

Mit Entwässerung nach unten:

Blenden BLA-2 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-2, AD-2O, AD-2G

Abschlussstutzen gerade

System 5	(Fußbodenaufbau von 110 – 140 mm)

Grundprofil (+ optional 90°- Außen- und Innenecke) / Laubfang

Besteht aus Befestigungselementen B8 und B5

Blendensysteme / Abschlussstutzen / Abschlussdeckel

Mit Entwässerung seitlich durch den Abschlussdeckel:

Blenden BLA-1 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-1, AD-1O, AD-1G

Mit Entwässerung nach unten mit seitlicher Abführung:

Blenden BLA-3 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-3, AD-3O, AD-3G

Abschlussstutzen 90° Winkel

Mit Entwässerung nach unten:

Blenden BLA-2 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-2, AD-2O, AD-2G

Abschlussstutzen gerade

System 6	(Fußbodenaufbau von 150 – 180 mm)

Grundprofil (+ optional 90°- Außen- und Innenecke) / Laubfang

Besteht aus Befestigungselementen B9 und B5

Blendensysteme / Abschlussstutzen / Abschlussdeckel

Mit Entwässerung seitlich durch den Abschlussdeckel:

Blenden BLA-1 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-1, AD-1O, AD-1G

Mit Entwässerung nach unten mit seitlicher Abführung:

Blenden BLA-3 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-3, AD-3O, AD-3G

Abschlussstutzen 90° Winkel

Mit Entwässerung nach unten:

Blenden BLA-2 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-2, AD-2O, AD-2G

Abschlussstutzen gerade

System 7	(Fußbodenaufbau von 190 – 220 mm)

Grundprofil (+ optional 90°- Außen- und Innenecke) / Laubfang

Besteht aus Befestigungselementen B6 und B1

Blendensysteme / Abschlussstutzen / Abschlussdeckel

Mit Entwässerung seitlich durch den Abschlussdeckel:

Blenden BLA-1 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-1, AD-1O, AD-1G

Mit Entwässerung nach unten mit seitlicher Abführung:

Blenden BLA-3 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-3, AD-3O, AD-3G

Abschlussstutzen 90° Winkel

Mit Entwässerung nach unten:

Blenden BLA-2 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-2, AD-2O, AD-2G

Abschlussstutzen gerade

System 8	(Fußbodenaufbau von 220 – 250 mm)

Grundprofil (+ optional 90°- Außen- und Innenecke) / Laubfang

Besteht aus Befestigungselementen B7 und B1

Blendensysteme / Abschlussstutzen / Abschlussdeckel

Mit Entwässerung seitlich durch den Abschlussdeckel:

Blenden BLA-1 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-1, AD-1O, AD-1G

Mit Entwässerung nach unten mit seitlicher Abführung:

Blenden BLA-3 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-3, AD-3O, AD-3G

Abschlussstutzen 90° Winkel

Mit Entwässerung nach unten:

Blenden BLA-2 / BLI-1 (+Optional BLI-2) / Abschlussdeckel AD-2, AD-2O, AD-2G

Abschlussstutzen gerade

BALARDO aqua control

mit „Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP)“ und geprüfterTypenprüfbericht

#### Inkl. Montageset CLEVERFIX für VSG 16 / VSG 20 bestehend aus:

Klemmschuh EPDM, Stellelementen, Innendichtung EPDM, Außendichtung EPDM

4.7	Verglasung

VSG				16 od. 20 mm

bestehend aus:

ESG  (oder ESG-H)	      	 		2 x 8 od. 2 x 10 mm

TVG

Float

mit 1.52 mm PVB-Folie (oder SGP-Folie)

Kantenbearbeitung nach DIN 1249-11 poliert

Zwischenfolien aus Polyvinylbutyral (PVB) müssen bei 23°C die folgenden mechanischen

Eigenschaften erfüllen:

- Reißfestigkeit:	> 20 N/ mm²

- Bruchdehnung:        > 250 %

Mögliche Scheibenformate: Rechteckscheiben

Scheibenbreite:  500 - 6.000 mm

max. Scheibenhöhe:   1.200 mm

Die jeweilige Einbausituation und die zu verwendende Glasart sind aus dem Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis – AbP und geprüfter Typenprüfbericht zu berücksichtigen.

Zusätzliche Glasaussparungen sind für VSG-ESG 20 möglich. Die Dimensionierung der unteren Glasaussparung erfolgt gemäß Typenprüfung über die Nachweise für VSG-FLOAT Scheiben ohne Aussparung mit gleicher Stärke und Höhe.

Anstatt der PVB-Folie dürfen auch andere geregelte oder bauaufsichtlich zugelassene

Verbund- Materialien mit vergleichbaren oder besseren mechanischen Kennwerten und Eigenschaften, wie z.B. Ionomer-Verbundschichten (SGP), Ethylen-Vinylacetat (EVA), thermoplastisches Polyurethan (TPU) u. a. verwendet werden.

Verbundfolien dürfen je nach entsprechender Zulassung, harmonisierten Normen oder allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen eingefärbt oder bedruckt sein, wobei das gewählte Verfahren die mechanischen Eigenschaften des Glases nicht beeinträchtigen darf.

VSG-ESG Scheiben dürfen bedruckt / emailliert werden. Die Dimensionierung der bedruckten / emaillierten Glasscheiben erfolgt gemäß Typenprüfung über die Nachweise

für VSG-TVG Scheiben mit gleicher Stärke und Höhe. Füll- und Endscheiben 100 – 500 mm müssen oben lastabtragend verbunden werden.

4.8	Handläufe / Kantenschutzprofile

Die GLASSLINE GmbH bietet unterschiedlichste lastabtragende Handläufe sowie Kantenschutzprofile aus Edelstahl geschliffen od. Aluminium unbehandelt an.

NEU die Ausführung mit der glasklaren Kante BALARDO firstglass.

Die jeweilige Einbausituation und die zu verwendende Glasart sind aus dem Typenprüfbericht zu berücksichtigen.

Lastabtragender Handlauf:

U-Profil 30 x 27 x 3 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301 oder 1.4404

Oberfläche: geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm und 5.000 mm

Handlauf rund ( 42,4 x 1,5 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm oder 5.000 mm

Handlauf rund ( 48,3 x 1,5 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: geschliffen

Lieferlänge: 3.000 mm oder 5.000 mm

Die evtl. notwendigen Handlauf- Ecken / Verbinder / Abschlussstopfen sind bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.

Kantenschutzprofile:

U-Profil h = 6 mm inkl. Klebebefestigung für VSG 16 / VSG 20

Material: Edelstahl 1.4301 geschliffen oder Aluminium unbehandelt

Lieferlänge: 3.000 mm oder 1.300 mm

U-Profil 30 x 30 x 3 mm inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Aluminium unbehandelt oder Edelstahloptik geschliffen

Lieferlänge: 2.500 mm, 3.000 mm oder 5.000 mm

LED-Handlauf, Beleuchtung nach unten 42 x 27 x 3 mm

inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Aluminium unbehandelt oder Edelstahloptik geschliffen

Lieferlänge: 2.500 mm, 3.000 mm oder 5.000 mm

LED-Handlauf, Beleuchtung seitlich 37 x 27 x 3 mm

inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 16 / VSG 20

Material: Aluminium unbehandelt oder Edelstahloptik geschliffen

Lieferlänge: 2.500 mm, 3.000 mm oder 5.000 mm

Die evtl. notwendigen Handlaufecken sind bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen.

Glaskantenschutz BALARDO firstglass:

Auf das Glas laminierte glasklare Kante aus FLOATGLAS, h = 8 mm, für VSG 16 / VSG 20

Scheibenrechteckformate: Breiten von 500 - 6.000 mm und Höhe bis 1.200 mm.

- Pauschalierung

Die beschriebenen Leistungen sollen pauschaliert vergeben werden, aus diesem Grunde ist eine besonders sorgfältige Überprüfung der Maße erforderlich. Eine Abrechnung nach Aufmaß ist nicht vorgesehen.

Zusätzliche Vertragsbedingungen:

Die folgenden allgemeinen Richtlinien für die fachgerechte Verglasung des GLASSLINE(-Ganzglasgeländersystems BALARDO aqua control sind unbedingt zu beachten!

- VOB Teil B, (DIN 1961)

- VOB Teil C, Verglasungsarbeiten, (DIN 18361)

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)

- Typenprüfbericht

- Bauregelliste des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt, Berlin)

- DIN 18008-4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen

- Bauregeln und Nachweiserleichterungen der Bundesländer

- Merkblätter der Aluminium-Zentrale e.V.

- Merkblätter des Warenzeichenverbands Edelstahl Rostfrei e.V.

- Technische Richtlinien des Instituts des Glaserhandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar (IGH)

- DIN 18545 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen

- DIN 18202, Teil 1 bis 5, Toleranzen im Hochbau

- DIN EN 1991, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke – Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

- DIN EN 1991, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten