| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Verglasungsarbeiten |  |  |
| 1.1 |  |  | Aufzugseinhausung |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Punktgehaltene Verglasungen Liefern und montieren von Punkthaltern und Verglasung an die bauseitig vorhandenen Stahlunterkonstruktion. Dabei ist bei der Verglasung darauf zu achten, dass eine zwängungsarme Lagerung gewährleistet ist. -Punkthalter: Zylindrischer Punkthalter (52, gelenkig, mit aufgesetzter Haltescheibe (Aufnahme für Sonderschlüssel). Auswahltext: Befestigungsmöglichkeiten an der Unterkonstruktion: Gewinde M12 oder M16 mit einer Mutter mit zwei Muttern mit Hutmutter mit Glassline-Zylinderscheibe Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Elastomer: Farbe schwarz Hinweis: Punkthalter mit gutachterlicher Stellungnahme; 10 Jahren Wartungsfreiheit; Nachweis der Dauergebrauchstauglichkeit Fabrikat/ Typ: Glassline/ Punkthalter PH793 Glassline GmbH Industriestr. 7-8, 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax : 06291-6259-11 Punkthalter mit „Europäischer technischer Zulassung“ ETA-08/0284 und „Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung“ Z-70.2-99, mit „Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis“ und geprüfter Typenstatik -Verglasung: mind. VSG ... mm aus 2x ESG-H ... mm (jedoch nach statischen Erfordernissen), 1,52mm PVB-Folie, Kantenbearbeitung nach DIN 1249, poliert - je 4 - 8 Systembohrungen für den PH793 |  |  |
| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 | ... ... ... ... 1 1 1 1 1 1 | ... ... ... ... | (nur bei geschlossenen Fugen) -Fugenausbildung: Die Fugen (Breite ca. 10 mm) zwischen den Glasscheiben sind dauerhaft mit geeigneten Mitteln abzudichten. Diese ist in den Verglasungsposition einzukalkulieren. Punkthalter gem. Pos. 1.1.1 Verglasung gem. Pos. 1.1.1 Größe (B / H) ca. 3.030 / 2.650 mm mind. 6 Systembohrungen Verglasung gem. Pos. 1.1.1 Größe (B / H) ca. 1.510 / 3.660 mm mind. 6 Systembohrungen Verglasung gem. Pos. 1.1.1 Größe (B / H) ca. 2.410 / 2.650 mm mind. 6 Systembohrungen Glasstatik Beantragung „Zustimmung im Einzelfall“ Erstellen von statischen Berechnungen für abweichende Geometrien oder Sonderanforderungen für die es keine typenstatische Berechnungen gibt . Die Berechnungen müssen auf Basis der FEM-Methode erfolgen. Hierzu enthält die Zulassung der Firma Glassline alle notwendigen Kalibrierungsdaten der Punkthalter. Die maßgebenden Scheiben sind eigenverantwortlich zu ermitteln und den Berechnungen zugrunde zu legen. (bei Bedarf) Pendelschlagversuch In die Position sind alle notwendigen Kosten Für Material und Versuchsdurchführung einzukalkulieren (bei Bedarf) Antrag auf „Zustimmung im Einzelfall“; . | ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ | .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. |
|  |  |  | Summe |  |  |

Nettosumme 		--------- €

19 % Mehrwertsteuer 		   --------- €

Bruttosumme 		--------- €

Der Anbieter versichert mit seiner rechtsgültigen Unterschrift, dass er in der Lage ist solche hochwertigen Fassaden herzustellen, bereits ausreichend Erfahrung bei vergleichbaren Objekten gesammelt hat und die Angaben für die sichere Preisfindung ausreichend sind.

Ort		Datum			Stempel / Unterschrift

______________   	___________    	 	 ______________________