# Technische Vorbemerkungen

Mit den Punkthaltersystem Glassline(-ISOsystem der Glassline GmbH wird es ermöglicht, Monoverglasungen aber auch Isolierglas durch speziell entwickelte Beschläge an einer Unterkonstruktion zu befestigen.

Das Punkthaltersystem Glassline(-ISOsystem 68G zeichnen sich durch mechanische, punktförmige Halterungen der Scheiben aus.

Lieferung:

Das Punkthaltersystem Glassline(-ISOsystem 68G bestehen aus den Glaselementen, und den dazu gehörenden geprüften Spezialbeschlägen.

Für die zum Einsatz kommenden Gläser, Punkthalter und  Spider gelten die Spezifikationen wie folgt beschrieben.

- Verglasung

  - Sonnenschutz (od. Wärmeschutz/ Isolierglas

Gasart außen:		ESG-H	(od. VSG)	.... mm

(z.B. Sonnenschutz oder Wärmeschutzbeschichtung)

SZR                   		.... mm (Luft)

Glasart innen:  		VSG (oder nur ESG-H 	.... mm

aus ESG-H  (od. TVG)     2x .... mm

mit 1.52 mm PVB-Folie

(bezogen auf den Standardaufbau  6(16)6)

Lichttransmission*                                  TL   : ... %

Lichtreflexion außen                               RLa : ... %

Gesamtenergiedurchlässigkeit*               g   : ... %

Absorption außen                                    Aa :  ... %

Ug –Wert**                                              ... W/m²K

UV-beständiger Randverbund

Abstandhalter Edelstahl, schwarz oder TIS-Abstandhalter

Kantenbearbeitung nach DIN 1249-11 feingeschliffen

Zwischenfolien aus Polyvinyl (PVB) müssen bei 23°C die folgenden mechanischen

Eigenschaften erfüllen: (Prüfung nach EN ISO 527-3: 1995-10, Prüfgeschwindigkeit 50 mm/min)			- Reißfestigkeit:	> 20 N/ mm²

- Bruchdehnung:	> 250 %

* Licht und Energiewerte nach DIN 67507.

** Der angegebene Ug-Wert entspricht dem Bundesanzeigerwert.

- Punkthalter

## Punkthalter für ISO-Verglasungen

## Zylindrischer Punkthalter, gelenkig, mit aufgesetzter Haltescheibe (Aufnahmebohrungen

für Sonderschlüssel), mit Iso-Systemhülse 68 G

Fabrikat/ Typ:

Glassline/ Punkthalter PH791-ISO

Edelst. Werkstoffnr. 1.4404

#### Oberfläche: drehblank

## Elastomerauflager: EPDM  E-Modul 17,5 N/ mm² ****

Glashülse: POM  E-Modul 2.650 N/ mm² ****

Das Anziehmoment der Haltescheibe beträgt 6 N/mm²

**** Werte sind auf verlagen durch Materialprüfungen zu belegen.

Weiter Merkmale:

-	Bohrlochabdichtung, unabhängig vom Punkthalter, durch eine selbstdichtende,

kraftschlüssige Hülsenkonstruktion

- gutachterliche Stellungnahme einer unabhängige Prüfanstalt

- 10 Jahre Wartungsfreiheit

- Glasbohrungen werden nicht ausgegossen

- keine zwängungsarme Lagerung in der Unterkonstruktion erforderlich

## mit „Europäischer technischer Zulassung“ ETA-08/0284

## mit „Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung“ Z-70.2-99 (Tellerhalter)

## mit „Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung“ Z-70.2-100 (Senkkopfhalter)

## mit „Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung“ Z-70.2-185 (Überkopfverglasung)

## mit „Allgemeiner bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (absturzsichernde Funktion)

## mit geprüfter Typenstatik

- Spider

Es handelt sich hierbei um Spider aus Edelstahl 1.4404 od. 1.4571. Sie werden als Verbindungselement zwischen Tragkonstruktion und Punkthalter eingesetzt.

Oberfläche: glasperlgestrahlt

-  4-Arm-Spider

Fabrikat/ Typ: Glassline/ DS4 gedrehte Spider (od. KS4 gekantete Spider)

-  3-Arm-Spider

Fabrikat/ Typ: Glassline/ DS3 gedrehte Spider (od. KS3 gekantete Spider)

-  2-Arm-Spider

Fabrikat/ Typ: Glassline/ DS2 gedrehte Spider (od. KS2 gekantete Spider)

-  2-Arm-Spider 90°

Fabrikat/ Typ: Glassline/ DS2-90° gedrehte Spider (od. KS2-90° gekantete Spider)

-  1-Arm-Spider

Fabrikat/ Typ: Glassline/ DS1 gedrehte Spider (od. KS1 gekantete Spider)

Hinweis:

Die rot geschriebenen Angaben sind Beispiele und müssen objektbezogen angepasst werden!

Es sind auch flächenbündige Halter möglich!

Zusätzliche Vertragsbedingungen:

Die folgenden allgemeinen Richtlinien für die fachgerechte Verglasung des Glassline Punkthaltersystems sind unbedingt zu beachten!

- Verglasungsrichtlinie für Isolierglas des Flachglas Markenkreises in der letztgültigen Fassung

- VOB Teil B, (DIN 1961)

- VOB Teil C, Verglasungsarbeiten, (DIN 18361)

- Technische Richtlinien des Instituts des Glashandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar (IGH)

- DIN 18545 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen

- "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas ", erarbeitet vom Technischen Beirat im Institut des Glaserhandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar.

- DIN 18202, Teil 1 bis 5, Toleranzen im Hochbau

- DIN 18008-3 Punktförmig gelagerte Verglasung

- DIN 18008-4 Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasung

- Bauregelliste des Deutschen Instituts für Bautechnik  (DIBt, Berlin)

Teilvorgespanntes Glas (TVG) muss über eine "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" im Rahmen der DIN 18008 verfügen.

Die eingesetzten Punkthalter müssen über eine gutachterliche Stellungnahme, einer unabhängigen Prüfanstalt, verfügen.