| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Punkthalter: Zylindrischer Punkthalter (20/25, starr, mit flächenbündiger Haltescheibe (Aufnahme für Sonderschlüssel) mit integrierter Bohrung zur Aufnahme von V4A-Zylinderschraube DIN 6912-M6 od. VA-Blechschraube DIN7981-(4,8 zur Befestigung an der Unterkonstruktion. Das Anziehmoment der Haltescheibe beträgt 8 Nm. Eigenschaft: Punkthalter kann nach der Glasmontage von vorne ausgerichtet werden. Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Elastomerauflager: EPDM Senkhülse: POM Fabrikat/ Typ: GLASSLINE/ Punkthalter PH 619 GLASSLINE GmbH Industriestr. 7-8 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax : 06291-6259-11 | ............... | .................... |