| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Punkthalter (Glasverbinder): bestehend aus: 2 zylindrische Punkthalter (52, starr, drehblank, mit aufgesetzter Haltescheibe (Aufnahme für Sonderschlüssel), Verbindungselement (20, Länge L = 235 mm (andere Längen objektbezogen möglich), Korn 320 geschliffen. Das Anziehmoment der Haltescheibe beträgt 8 Nm. gem. DIN 18008-3 „Punktförmig gelagerte Verglasung“ gem. DIN 18008-4 „Zusatzanforderungen an absturzsichernde Funktion“ Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Elastomerauflager: EPDM Fabrikat/ Typ: GLASSLINE/ Glasverbinder DPH 52 GLASSLINE GmbH Industriestr. 7-8 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax : 06291-6259-11 | ............... | .................... |