| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Punkthalter: Zylindrischer Punkthalter (68 mm, starr, mit aufgesetzter Haltescheibe (Aufnahme für Sonderschlüssel). Das Anziehmoment der Haltescheibe beträgt 8 Nm. Auswahltext: Befestigungsmöglichkeiten an der Unterkonstruktion: Gewinde M12 oder M16 mit einer Mutter mit zwei Muttern mit Hutmutter mit GLASSLINE-Zylinderscheibe Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Elastomerauflager: EPDM Fabrikat/ Typ: GLASSLINE/ Punkthalter PH 707 mit „Europäischer technischer Zulassung“ ETA-08/0284 mit „Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung“ Z-70.2-99 DIN 18008-3 Punktförmig gelagerte Verglasung DIN 18008-4 Zusatzanforderungen an absturzsicherde Verglasungen AbP „Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ und geprüfter Typenstatik s. „Technische Vorbemerkungen“ GLASSLINE GmbH Industriestr. 7-8 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax : 06291-6259-11 Punkthalter mit gutachterlicher Stellungnahme; 10 Jahren Wartungsfreiheit; Nachweis der Dauergebrauchstauglichkeit |  |  |