| LV-Pos. | Menge | Einheit | Leistungsbeschreibung | E-Preis in EUR | G-Betrag in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Punkthalter: Zylindrischer Punkthalter (42/68, gelenkig, mit flächenbündiger Haltescheibe (Aufnahme für Sonderschlüssel). Das Anziehmoment der Haltescheibe beträgt 8 Nm. Auswahltext: Befestigungsmöglichkeiten an der Unterkonstruktion: Gewinde M12 oder M16 mit einer Mutter mit zwei Muttern mit Hutmutter mit GLASSLINE-Zylinderscheibe Edelst. Werkstoff-Nr. 1.4404 Oberfläche: drehblank Elastomerauflager: EPDM Senkhülse: POM Fabrikat/ Typ: GLASSLINE/ Punkthalter PH 790 mit „Europäischer technischer Zulassung“ ETA-08/0284 mit „Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung“ Z-70.2-100 und geprüfter Typenstatik s. „Technische Vorbemerkungen“ GLASSLINE GmbH Industriestr. 7-8 74740 Adelsheim Tel.: 06291-6259-0 Fax : 06291-6259-11 Punkthalter mit gutachterlicher Stellungnahme; 10 Jahren Wartungsfreiheit; Nachweis der Dauergebrauchstauglichkeit | ............... | .................... |